Energie gejat van automobilist

Herbert Blankesteijn

De website van de BBC steekt de loftrompet over een wonderlijke Britse uitvinding: een soort verkeersdrempel die energie onttrekt aan voorbijrijdende auto's. Hij heet de Electro-Kinetic Road Ramp. De drempel gaat in het Verenigd Koninkrijk geproduceerd worden in aantallen van 2000 stuks per jaar, en dat zou dan 300 banen opleveren.

Het nut van zo'n installatie is niet moeilijk te begrijpen. Het staat tegenwoordig langs de weg vol met electrische apparaten als stoplichten en prachtige electronische voorzieningen als de portalen van Rijkswaterstaat die aangeven dat je 50 moet rijden als het verkeer muurvast staat. Die dingen moeten stroom hebben, en die is langs de weg niet altijd makkelijk te vinden - hoewel dat in Nederland over het algemeen goed lijkt te lukken. Op de eenzaamste plekken zie je nog wel eens een zonnecel boven een praatpaal; blijkbaar levert dat zelfs in de Nederlandse winters genoeg vermogen op om zo'n ding aan de praat te houden.

In Engeland is het klimaat natuurlijk nog hopelozer dan hier, misschien dat zonnecellen daar niet altijd een optie zijn op het platteland. Op zichzelf is de stroomgenererende verkeersdrempel een discutabele voorziening. Temeer omdat de maker, Hughes Research Ltd., op zijn website suggereert dat het geval gratis electrische energie maakt wanneer het verkeer eroverheen rijdt.

Het idee heb ik eerder gezien, in een octrooiaanvraag van een Nederlandse uitvinder in de dagen na de oliecrisis van 1973. Het regende eieren van Columbus in die tijd, en dit was er een van: het verkeer oefende druk uit op de weg, redeneerde de uitvinder, en je zou van de weg één grote generator kunnnen maken door grote hoeveelheden dynamo's in te graven. Als het wegdek dan een beetje meegaf werden de dynamo's aangedreven en had je, inderdaad, helemaal gratis electriciteit.

Iedereen met natuurkunde in zijn pakket kon dat ontzenuwen. Energie komt altijd ergens vandaan en in dit geval is het niet moeilijk te bedenken waarvandaan. Als het wegdek meegeeft, zijn het de voorbijkomende auto's die dat veroorzaken. En vanuit de auto's gezien: een meegevend wegdek heeft in de verte iets van mul zand, met andere woorden de auto wordt iets afgeremd. Bottom line: de electrisch energie die op zo'n manier wordt gewonnen, wordt geleverd en dus ook betaald door de automobilist. Anders gezegd, je gebruikt voorbijrijdende benzinemotoren als electriciteitscentrale, en iedere milieudeskundige kan je vertellen dat dat zeer inefficiënt en vervuilend is.

Het lijkt me geen grote misstand als in het noorden van Schotland op de meest trieste plaatsen hier en daar zo'n drempel wordt gelegd, als daar voorzieningen op draaien die het verkeer ten goede komen. Niemand die dat in zijn portemonnee of in zijn CO2-beleid merkt. Aan de andere kant, hoe eenzamer de plek, hoe minder auto's er voorbijkomen om de apparatuur aan de praat te houden, en hoe minder natuurlijk ook de behoefte aan sensoren en lampjes langs de weg.

In bijna alle gevallen zal een zonnecel of een aansluiting op het electriciteitsnet de voorkeur moeten hebben. En hoe dan ook is het een kwalijke suggestie dat je met de Electro-Kinetic Road Ramp aan gratis energie komt. Er is altijd iemand die ervoor betaalt.