Robots_die_zichzelf_kopiëren

Herbert Blankesteijn

Is het een angstvisioen of een wenkend perspectief? Robots die kopieën van zichzelf kunnen bouwen zouden heel handig kunnen zijn: je maakt één behulpzame vriend, en even later heb je er tien. Aan de andere kant is de schaduwzijde niet moeilijk voor te stellen. Horden opmarcherende androïden die elke gesneuvelde collega onmiddellijk vervangen door twee nieuwe.

Even kalmeren nu. Bekijk de volgende video en vraag u af of hier veel dreiging vanuit gaat:

[4x4ht4a.wmv]

[4x4ht4a.mpeg]

(Tip: probeer eerst de wmv-versie. Deze is 5 MB en is met een modem in een kwartiertje te downloaden. De mpeg-versie is meer dan twee keer zo groot, bij dezelfde kwaliteit.)

Dit is dus de eerste zichzelf nabouwende robot. Het verhaal begint met een rechtopstaande kolom van vier blokjes en het eindigt met twee van die stapels. Verantwoordelijk voor deze prestatie is Hod Lipson [LINK: http://www.mae.cornell.edu/lipson/] aan de Cornell University in de VS, een jonge geleerde die zich bezighoudt met robotica, kunstmatige intelligentie en kunstmatig leven.

Hoe het trucje op de video werkt? Alle kubussen (ribbe 10 cm) zijn identiek. Ze hebben elektromagneetjes op de vlakken zodat ze zich tijdelijk of langdurig aan een andere kubus kunnen hechten. Elke kubus bestaat uit twee delen, gescheiden door een diagonaal vlak, die ten opzichte van elkaar kunnen draaien. Dat verklaart de lenigheid van de stapels blokjes. En tenslotte zit in elk blokje de nodige microelectronica die wordt bestuurd door een speciaal ontwikkeld programma. Dit programma regelt de bouwwerkzaamheden die op de video te zien zijn. Ook de  nieuwe robot-in-wording wordt door dit progamma geregeerd. Zoals op de video te zien is, werkt hij al mee aan zijn eigen totstandkoming nog voordat hij af is, door naar zijn 'ouder' toe te buigen en dergelijke.

Het programma zelf is trouwens gemaakt door 'genetisch programmeren'. Hierbij wordt een verzameling onvolmaakte programma's getest, waarna de slechtst werkende worden weggegooid en de beste worden 'gekruist' in een proces dat iets wegheeft van sexuele reproductie: telkens wordt een tweetal kandidaten genomen en de eigenschappen van deze kandidaten worden op willekeurige wijze gemengd, waarbij opzettelijk kleine foutjes ('mutaties') worden gemaakt. Het is een methode die veelvuldig wordt toegepast wanneer programmeren door menselijke experts niet snel genoeg tot het gewenste resultaat leidt.

Beet is diep onder de indruk van de zich voortplantende robots, maar wenst de beperkingen te bespreken. De robots hebben een heel speciale grondstof nodig om duplicaten te maken: de kubussen. Konijnen daarentegen hebben genoeg aan gras. De nieuwe kubussen moeten op precies de juiste plaats staan, anders mislukt de geboorte van de nieuwe robot. Behalve zichzelf repliceren kunnen Lipsons robots helemaal niets. Ook hebben ze een bron van electrische stroom nodig.

Sommige van deze bezwaren zijn, in gedachten in ieder geval, makkelijk te verhelpen. Voorzie de kubussen van zonnecellen, bijvoorbeeld, en er is geen afhankelijkheid meer van batterijen. Robots die uit meer (misschien kleinere) kubussen bestaan zouden zich allicht kunnen voortbewegen, eenvoudig transport- of reddingswerk kunnen doen en lenig genoeg zijn om willekeurig geplaatste kubussen op te pakken. Lipson zelf geeft toe dat zijn robots kieskeurig zijn wat hun 'voedsel' betreft, maar wijst erop dat zoiets afhankelijk is van de context. In een woestijn of buiten de dampkring van de Aarde doen zijn robots het misschien wel beter dan konijnen. Overigens hebben de robots van Lipson, in hun huidige vorm althans, niet de mogelijkheid te evolueren. Dus ze kunnen zich niet aanpassen aan veranderende omstandigheden. Lipson overweegt daar eerst maar eens wat aan te doen.

Beet is van mening dat angst voor dit soort experimenten ongegrond is. Het is, integendeel, razend spannend en interessant. Lipsons werk zal nog veel amusante resultaten opleveren, en zal eerder aantonen hoe complex en subtiel het leven in elkaar zit dan dit leven overvleugelen.