Bit opgeslagen in één molecuul

Herbert Blankesteijn

Vorige week vierde de wereld het vijftigjarig bestaan van de harddisk, die immer groeiende stortplaats voor onze data. De capaciteit van harde schijven verdubbelt elk jaar, terwijl de prijs in de winkel gelijkblijft. Dat kan niet eeuwig zo doorgaan. Welke techniek zal de harddisk opvolgen? Onderzoekers van IBM in Zürich gaan meteen voor de theoretische limiet: ze zijn erin geslaagd een bit op te slaan in één molecuul.

Met de huidige stand van de techniek zitten de techneuten daar niet eens ver vandaan. De limiet is op het moment zo'n 60 gigabit per vierkante cm. De rekenmachien zegt dat één bit dan een omvang heeft van 2000 vierkante nanometer (en een nanometer is een miljoenste mm). Beet noteert nog dat in de eerste harddisk van IBM een bit ongeveer 0,3 vierkante mm groot was - ongeveer 100 miljoen keer groter.

Het molecuul dat in het IBM-lab een bit kan bevatten, is anderhalve nanometer lang. Voordat we daar verder mee gaan rekenen, eerst iets over de gebruikte techniek.

Molecuul.jpg

De laboranten zijn erin geslaagd één molecuul op te nemen in een electrisch circuit. Dat alleen al is een prestatie van formaat. Daarvoor maakten ze in de eerste plaats gebruik van gouden electroden met een spitse punt niet breder dan één goudatoom. Om deze te maken werd een gouddraad, grof gezegd, op een plank gespannen waarna de plank werd gebogen door er in het midden tegenaan te duwen. Dit werd gedaan tot de gouddraad brak. Daarna kon, ook weer door het buigen van de plank, de afstand tussen de electroden worden geregeld met een nauwkeurigheid van picometers, dat zijn miljardsten van millimeters.

Plank.jpg

Vervolgens brachten de onderzoekers tussen de electroden een zeer verdunde oplossing aan van bipyridyl-dinitro oligophenyleen-ethynyleen dithiol (weet u wel) en bewogen ze de electroden héél langzaam naar elkaar toe. Daarbij stond een spanning op de electroden die de moleculen in de juiste richting dwong. Bovendien hadden de moleculen aan hun uiteinde zwavelatomen, die aangetrokken worden door goud.

Een en andere zorgde ervoor dat op het moment dat de afstand tussen de electroden precies goed was, er precies één molecuul tussen de gouden uiteinden werd gevangen, waarna het eigenlijke experiment kon beginnen.

De uitkomst daarvan kwam erop neer dat met een spanningsstoot van 1,6 volt het molecuul in een geleidende toestand kon worden gebracht, terwijl -1,6 V zorgde voor een niet-geleidende toestand. Deze twee 'standen' van het molecuul konden met behulp van lagere spanningen ook worden uitgelezen. 'We hebben eeen betrouwbare manier om dat te controleren,' mailt onderzoekster Heike Riel aan Beet, 'Maar het mechanisme erachter kennen we nog niet. Op dit moment werken we aan proeven om te weten te komen hoe het effect precies werkt.'

En er is nog meer dat ze niet weten, want hoe snel verloopt eigenlijk de overgang van de ene toestand naar de andere? 'We weten alleen dat het sneller gaat dan 640 microseconden. Hoe snel het precies gaat, willen we ook nog met experimenten uitzoeken.' Deze snelheid is van groot belang voor de toepasbaarheid in praktische systemen.

Als we gemakshalve het oppervlak van dit molecule op één vierkante nanometer stellen, is met deze techniek in principe een tweeduizend maal grotere opslagdichtheid mogelijk dan met state-of-the-art harddisk-technologie. Als harddisks zich in hetzelfde tempo blijven ontwikkelen zijn ze over elf jaar ook zover. Alleen door atomen te manipuleren (0,1 nm per stuk) kun je hogere dichtheden bereiken.

Het is moeilijk voorstelbaar dat met magnetische lees- en schrijftechnieken (die immers enige afstand moeten bewaren tot het beschreven oppervlak) ooit zo ver komen. Maar de moleculaire techniek is heel pril en moet voorlopig andere veelbelovende technieken vóór zich dulden, zoals holografische opslag [http://www.nrc.nl/krant/article89908.ece] en Millipide [http://62.194.96.44:8000/Archief.htm/2002/Nrc/Beet/035%20020629%20De%20revolutie%20van%20de%20microponskaart.htm], die Beet eerder heeft beschreven en die óók nog niet de commerciële fase hebben bereikt. Op dit moment is holografische opslag dicht bij introductie op de markt.

(illustraties IBM)