Pc start sneller op met flash

Herbert Blankesteijn

Computers worden elke anderhalf jaar twee keer zo snel - of iets in die buurt. Maar er is één onderdeel dat niet in de pas loopt, en dat is de harde schijf. Een extra beetje flashgeheugen - bekend van de kaartjes uit digitale camera's - als buffer kan de opgelopen achterstand goedmaken.

Bijna iedereen stoort zich dagelijks aan het tijdrovende opstartritueel van de pc, en aan het moeizame starten van programma's. Dat zijn processen waarbij meestal de harde schijf de beperkende factor is.

Harde schijven hebben twee belangrijke specificaties: de doorvoersnelheid en de toegangstijd. De doorvoersnelheid is het probleem niet: die is in moderne harddisks zo'n 50 gigabit per seconde. De toegangstijd is de laatste tien jaar met maar 2,5 procent per jaar verbeterd. State of the art is nu vier milliseconde, in de praktijk is het vaak wat meer. Dat is de tijd om een plek op de schijf te lokaliseren, waarna het lezen of schrijven kan beginnen. Een leesarm moet op de juiste positie boven het magnetische oppervlak van de schijf worden gemanoeuvreerd voordat er data kunnen stromen. Als er veel kleine bestanden moeten worden gelezen of geschreven, bij opstarten bijvoorbeeld, tellen al die milliseconden op tot vele seconden.

De harddisk wordt qua prijs en prestatie op de hielen gezeten door flashgeheugen. Per GB is de harde schijf zo'n honderd keer goedkoper (30 ct versus 30 euro) maar inmiddels bereikt flash op usb-drives en op geheugenkaartjes een opslagcapaciteit die geloofwaardig is voor een harde schijf in een pc. Op 4 GB kun je Windows installeren en hou je ruimte over voor wat andere software en voor data. En daarbij heeft flash voordelen als laag gewicht, lage energieconsumptie en … een veel kortere toegangstijd (tussen 0,1 en 2 ms). Een ander voordeel, niet ten opzichte van de harde schijf maar vergeleken met het werkgeheugen van de pc, is dat de informatie behouden blijft als de pc wordt uitgezet.

Gebruikers van zakcomputers en zogeheten smartphones profiteren al van deze voordelen. Deze machientjes hebben doorgaans geen harde schijf en starten snel op van flashdrives. Ook voor pc's, in het bijzonder voor laptops, is al gepleit voor het compleet vervangen van de harde schijf door flash. Samsung heeft zelfs dit voorjaar een flashdrive van 32 GB aangekondigd, maar voor zover Beet weet is deze nog niet op de markt.

Wat nu eerst lijkt te gaan gebeuren is dat de harde schijf een hulpje van flash krijgt, zodat de voordelen van flash kunnen worden genoten zonder dat het al te veel kost. Bijvoorbeeld een snelheidswinst die 50% kan bedragen (afhankelijk van de taak). Data worden niet direct opgeslagen op de harddisk maar eerst voorlopig in een flashchip. Veelgebruikte programma's kunnen alvast op flash klaarstaan. Zo hoeft de harde schijf niet de hele tijd te draaien. In een laptop spaart dat de accu, zodat je er langer mee kunt werken. Ook het opstarten van de pc of in ieder geval het ontwaken uit de slaapstand zal veel sneller gaan, en de pc zal stiller worden.

Er gaan nu - het zal ook eens niet - twee rivaliserende technieken strijden om de markt. Samsung en Microsoft komen in de eerste helft van 2007 met de hybride harde schijf, waarbij het flashgeheugen in de harddisk is ingebouwd. Intel lanceert rond dezelfde tijd te techniek Robson, waarbij het extra flashgeheugen op het moederbord zit.

Beet ziet op het eerste gezicht iets meer in Robson, omdat harde schijven minder lang meegaan dan moederborden. Dan heb je een relatief duur onderdeel liever op het moederbord. Ook is dan het flashgeheugen zelf makkelijker te vergroten. Beet hoopt wel dat de snelheidswinst niet zal worden tenietgedaan door de nieuwe, omvangrijker versie van Windows, Vista, die begin 2007 uitkomt.