Printer print een printer

Herbert Blankesteijn

Buiten beeld van de gewone consument maakt de technologie van het printen spectacualire vorderingen. Je kunt nu driedimensionale objecten printen met een apparaat dat 5000 dollar kost. Als wetenschapper vraag je je dan af of zo'n apparaat ook zichzelf kan printen.

De commerciële 3D-printer van Desktop Factory boetseert in een kleurloos mengsel van nylon, aluminium en glas. Nagenoeg iedere driedimensionale vorm die digitaal kan worden aangeleverd kan ook worden geprint, met kleinste details van een kwart mm en een maximale afmeting van 12,5 cm in elke richting.

Een speelse variant, bijna een persiflage, is de suikerprinter van de warm aanbevolen website Evilmadscientist.com. Dit apparaat is zo ontworpen dat het met voldoende handigheid is na te maken. Alle technische specificaties - en prachtige voorbeelden van gemaakte vormen - staan online. Deze Candyfab ziet eruit als een kopieermachine uit te oertijd, gebruikt kristalsuiker als grondstof, een verbouwde soldeerbout als warmte-element om de suiker te smelten, en kan details 'printen' van anderhalve mm.

De Candyfab is een jongensboekenversie van de RepRap, een project van prof. Adrian Bowyer aan de universiteit van Bath in Engeland. RepRap staat voor Replicating Rapid-prototyper, waarbij met 'rapid-prototyper' zo'n 3D-printer wordt bedoeld. De ambitie is dat de RepRap alle benodigdheden kan printen voor een complete kopie van zichzelf. Het in elkaar zetten moet een mens doen; de RepRap is géén robot.

Het project is begonnen in 2005 met een publicatie van Bowyer. Daarin schreef hij: 'Ik hoef geen reserve-onderdelen te kopen voor mijn stofzuiger als ik die onderdelen kan downloaden van het web.' Gewapend met een 3D-printer hoeft het zelfvoorzienende huishouden alleen grondstoffen aan te schaffen.

Er is intussen een eerste model, de RepRap 1.0 "Darwin". Dit apparaat kan volgens Bowyer 65% van zijn eigen onderdelen maken, waarbij hij gemakshalve de meest talrijke, bouten en moeren, niet meerekent. De overige niet-reproduceerbare onderdelen zijn voornamelijk motoren en elektronica. Bowyer en zijn groep hebben hiervoor voorlopig producten geselecteerd die overal ter wereld goedkoop te krijgen zijn. Een van de doelen voor de nabije toekomst is het uitbreiden van het palet materialen waarmee kan worden geprint. Op dit moment is polymelkzuur de voornaamste grondstof (makkelijk te maken uit zetmeel en zelf biologisch afbreekbaar). Bowyer wil ook kunnen printen met elektrisch geleidende materialen, bijvoorbeeld Field's metaal, dat al bij 60 graden smelt. Dat zal het percentage eigen onderdelen dat de machine kan fabriceren flink opvoeren. Zo moet RepRap versie 2.0 "Mendel" ook zijn eigen elektronica kunnen smeden.

De spinoff van dit opmerkelijke project is in ieder geval een 3D printer die voor een paar tientjes materiaalkosten kan worden gebouwd op basis van de informatie op www.reprap.org. Ook voor de liefhebber lijkt dat voorlopig al een voldoende ambitieus doel. Die stofzuiger komt later misschien nog wel.