Waardetransport per nanobuis

Spaanse onderzoekers hebben van nanobuisjes een transportmiddel gemaakt. Noem het een monorail, noem het een kabelbaan of geef het een andere naam. Ze zijn erin geslaagd hiermee een stukje goud te verplaatsen over een afstand van een tweeduizendste mm.

De video hieronder laat zien hoe een gouddeeltje van ongeveer 250 nanometer voortschuift langs een draadje. Dat werkt als volgt: tussen twee metalen platforms is een nanobuisje gespannen. Om dat buisje heen zit een buisje dat iets wijder is en korter, en dat dus heen en weer kan schuiven tussen de platforms. Aan dat schuifbare buisje zit het gouddeeltje vast.

Wanneer een elektrische stroom door het binnenste buisje loopt, ontstaat een temperatuurverschil van 1000 graden tussen het midden van de draad en de uiteinden. Hierdoor ontstaat trillingen die het buitenste, kortere buisje van het midden naar de kant werken. Dat gaat met een snelheid van ongeveer een duizendste mm per seconde. De theoretische snelheid is veel hoger: volgens berekeningen van de onderzoekers is 100 meter per seconde haalbaar.

Het is vooralsnog eenrichtingverkeer - terug kan niet. Wat wel kan is het buitenste buisje om het binnenste te laten draaien:

Onderzoeker Adrian Bachtold van het Spaanse Nationaal Centrum voor Microelektronica zegt ernaar te streven een robot op nanoschaal te ontwikkelen, maar erkent dat dat een doel is voor de zeer lange termijn. Op dit moment is het moeilijk genoeg het stukje goud van zijn plaats te krijgen zonder dat het smelt. Het werk is gepubliceerd in Science en er is over geschreven in onder andere Nature News, New Scientist en Yahoo! News.