Het doorkijkdashboard

Herbert Blankesteijn

Tijdens het autorijden zijn er momenten dat je meer zou willen zien dan je ziet. Hoe ver ben ik van de stoeprand? Kan ik die draai maken? Om maar te zwijgen van fietsers en voetgangers die secondenlang schuilgaan achter de stijl tussen voor- en zijruit. Een uitgekiend videosysteem laat de automobilist al rijdend dwars door de carrosserie kijken.

Het is gebouwd door Susumu Tachi, een ingenieur aan de universiteit van Tokyo. De basis bestaat uit twee videocamera's, ingebouwd in de linkerbuitenspiegel. Deze zien delen van de omgeving die de automobilist alleen ziet als hij zijn hoofd uit het raampje steekt. En doordat de camera's met z'n tweeën zijn, zien ze het met diepte.

Die diepte is essentieel want het beeld moet zodanig worden toegediend aan de bestuurder dat het lijkt te zijn opgenomen vanuit zijn standpunt. Dat betekent dat er een ander perspectief moet worden berekend. Aangezien de positie van het hoofd van de bestuurder bekend is, is dat goed te doen. Het videobeeld wordt gepresenteerd via een head mounted display, een soort helm met ingebouwde videoprojector. De drager moet ook op de normale manier om zich heen kunnen kijken, vandaar dat de videobeelden worden gepresenteerd via een schuine, halfdoorlatende spiegel. Natuurlijk kan de automobilist ook hoofdbewegingen maken. Dat is een extra complicatie waarmee Tachi rekening moet houden. In de videohelm zitten bewegingssensoren zoals die tegenwoordig ook in een iPhone zitten en het beeld wordt hiervoor gecorrigeerd.

Op internet staat een video van het systeem in werking. Die biedt een wonderlijke ervaring. Terwijl de auto stapvoets rijdt, lijkt het inderdaad of je dwars door het linkerportier en het dashboard heenkijkt. Wanneer de auto hobbelt en wanneer er een fietser voorbijkomt lijkt het videobeeld iets achter te blijven. Dat mag bij een prototype. Bij hogere snelheden zal het minder goed werken, maar de toepassing ligt vooral in het manoeuvreren. Strepen op het wegdek en het logo van een invalidenparkeerplaats zijn dwars door het portier heen perfect zichtbaar zonder halsbrekende toeren.

De demonstratie betreft alleen de linkerbenedenhoek van het blikveld dus bijvoorbeeld niet de stijl. Maar dat daar in principe ook beeld kan worden geprojecteerd is duidelijk. Het toevoegen van beeld van de rechterzijde zal ingewikkeld worden. Er is tenminste een extra stel camera's nodig, de beelden moeten op de juiste manier worden samengevoegd en een persoon in de passagiersstoel zorgt voor extra complicaties. De video laat niet zien wat er gebeurt bij snelle hoofdbewegingen. Ook dan zullen waarschijnlijk vertragingen optreden.

Een indicatie van de buitenste contouren van de auto zou nuttig zijn, zodat je weet of je die trekhaak of die lantaarnpaal bijna raakt. En voordat hier een product op kan worden gebaseerd moet die installatie op je hoofd radicaal worden verkleind. Maar dat zal vanzelf wel gebeuren.

Beelden en links op nrc.nl/techno.