Weg met het masker

Herbert Blankesteijn

Het moet altijd kleiner en sneller, gelukkig eigenschappen die in de elektronica meestal samengaan. Wel wordt het langzamerhand moeilijk de lithografische technieken te handhaven die de laatste decennia zulke goede diensten hebben bewezen. Een onderdeel dat de chipfabrikanten in de weg begint te zitten is het masker. Op zichzelf is het een mooi proces: je tekent één keer het patroon van geleidende banen dat je op de chip wilt hebben, je maakt een soort zeef met precies dat patroon - het masker - en de inwerking van chemische stoffen brengt als bij toverslag het juiste patroon aan op de chip-in-wording.

Wat geleidelijk aan een probleem wordt is het maken van dat masker. Het masker is, grof gezegd, even ingewikkeld als de chip zelf en dat is vandaag de dag, met honderden miljoenen transistors op één processor, erg ingewikkeld. In de ontwerpfase moet zo'n masker verschillende keren opnieuw worden gemaakt. Kan het niet zonder? Iets wat lijkt op printen zou handig zijn: een nieuw ontwerp af, drukken op de knop en meteen een nieuwe chip uitdraaien. Behalve natuurlijk dat alles wat op printen lijkt oneindig veel langzamer gaat dan de gebruikelijke technieken.

Aan de universiteit van Californië te Berkeley is een flinke stap gezet om dit toch mogelijk te maken. Het 'schrijven' van een patroon op een plak silicium is in principe mogelijk met laserlicht, maar normale lenzen schieten tekort om de details te maken van 32 nanometer, waar de industrie inmiddels aan toe is (een nm is een miljoenste mm). Daarom wordt gebruik gemaakt van zogeheten plasmonische lenzen, die bestaan uit een groot aantal metalen ringen. Een van de bijzondere eigenschappen hiervan is, dat ze een brandpuntsafstand hebben van niet meer dan 20 nm.

Dus hoe laat je een schrijvende laserstraal over een oppervlak bewegen terwijl de lens een constante afstand bewaart van twintig miljoenste millimeter? De Californische onderzoekers hebben dit gedaan door de siliciumwafel onder de lens te laten ronddraaien met 2000 toeren per minuut (iets meer dan 15 keer per seconde). De luchtdruk houdt de lens dan stabiel in de juiste positie. Een veelbelovende techniek, maar nog lang niet klaar voor de markt. Om snel genoeg een chip te vervaardigen moeten wel duizend lenzen tegelijk worden bestuurd.

Het is bovendien niet de enige maskerloze techniek in de laboratoria. Philips beschrijft in Nature de zelfassemblage van een elektronisch circuit. Door een kale printplaat met metalen elektroden te dopen in een oplossing met speciale moleculen (op basis van de stof quinquethiopheen) ontstonden vanzelf geleidende verbindingen tussen de elektroden. Zo completeerde de schakeling zichzelf. De verbindingen zijn nog dun en instabiel, maar Philips maakt van de nood een deugd. Voorbijkomende deeltjes kunnen al tot beschadigingen leiden en dat maakt zo'n schakeling wellicht geschikt als sensor van vervuiling.