Anti-twinkel

Herbert Blankesteijn

Magnetische vloeistoffen kunnen rechtop staan, aan het plafond hangen en dansen. En ze kunnen regelbare spiegels vormen in astronomische telescopen.

De Japanse artiest Sachiko Kodama is gespecialiseerd in magnetische vloeistoffen. In haar video's op internet rijzen kegels op uit een glad oppervlak, waarna de kegels zelf kegels baren die weer samenvloeien en daarna omhoogstromen. Het lijken computeranimaties maar het zijn opnamen uit de echte wereld. De vloeistof is een ferrovloeistof, een soort olie met magnetische deeltjes, die reageert op elektromagneten eronder en erboven.

Het maken van deze vloeistoffen is niet eenvoudig. De magnetische deeltjes, meestal magnetiet of hematiet, moeten zo klein zijn dat ze blijven zweven. Doorgaans zijn ze niet groter dan 10 nanometer (1 nm is een miljoenste mm). Ze mogen niet door de magnetische krachten samenklonteren tot een klodder die alsnog zinkt. Om dat te bereiken krijgen de deeltjes een huidje van een surfactant, bijvoorbeeld oliezuur of citroenzuur.

Ferrovloeistoffen worden toegepast in apparaten waar afdichting, smering en magnetisme samengaan, zoals harddisks en luidsprekers. Sinds kort is daar een toepassing bijgekomen.

In de sterrenkunde wordt gebruik gemaakt van vervormbare spiegels. Hiermee kan in aardse telescopen het twinkelen van sterren ('seeing'), door turbulentie in de atmosfeer, worden opgeheven. Mechaniekjes moeten dan het spiegeloppervlak een paar duizendste mm heen en weer kunnen duwen. De foto's worden daarmee even scherp als die van de Hubbletelescoop in de ruimte. Maar de spiegels worden wel ingewikkeld en storingsgevoelig.

Het team van Ermanno Borra aan Laval University in Canada werkt aan spiegels van ferrovloeistoffen. Deze kunnen de juiste vorm krijgen door toedoen van elektromagneetjes onder het vloeistofoppervlak, net als de artistieke objecten van Sachiko Kodama. De vorm van zo'n spiegel is snel aan te passen zonder extra onderdelen.

Borra en zijn mensen hebben 25 jaar ervaring met spiegels van vloeistof. Borra was de eerste die pionierde met een spiegel van kwik, die de juiste vorm kreeg door rond te draaien. Het bezwaar hiervan is dat zo'n spiegel horizontaal moet staan en dus alleen recht omhoog kan kijken.

Ferrovloeistoffen hebben dat probleem niet. Je kunt ze zonodig rechtop zetten. Maar ze zijn van zichzelf niet goed spiegelend; ze lijken op motorolie. Borra's scheikundige, Anna Ritcey, heeft daarom een eigen brouwsel ontwikkeld, met ethyleenglycol als basis, het belangrijkste ingrediënt van koelvloeistof voor de auto. Minuscule ijzerdeeltjes maken hier een ferrovloeistof van, en een coating van zilver maakt het geheel spiegelend. Zo'n vloeibare spiegel verdampt niet  - ook belangrijk - en kan volgens Ritcey desnoods ondersteboven hangen. Borra en zij publiceren erover in Chemical Materials (2008, 20 (20), pp 6420–6426).

Als toepassing naast de sterrenkunde noemt Ritcey de oogheelkunde. Techno denkt ook aan pretparken.Vervormbare, actieve lachspiegels, dat is weer eens wat anders.