Mensvriendelijke landmijn

Herbert Blankesteijn

Programma's met titels als 'The world's craziest police chases' zijn geregeld op de commerciële stations te bewonderen. Daarin trekken onverlaten zich niets aan van stoptekens, stoplichten, barricades en lekgeprikte banden. Een landmijn die iedere auto tot stoppen dwingt maar de inzittenden spaart, wordt de doodsteek voor deze programma's.

Dit vreedzame wapen grijpt als een octopus een voorbijkomend voertuig bij de wielen en de assen en heeft de passende naam Squid: Safe Quick Undercarriage Immobilization Device. Het is ontwikkeld door een bedrijf in Arizona genaamd Engineering Science Analysis, in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

De Squid lijkt op een reservewiel, dat op de weg wordt gelegd waar het doelwit wordt verwacht. Met een afstandsbediening kan hij in werking worden gesteld op het moment dat het voertuig vlakbij is. Een ontsteking van het type dat ook in airbags zit komt dan tot ontploffing en daardoor rollen zes slierten van een soort prikkeldraad in alle richtingen. Ze bedekken de breedte van een hele rijstrook. Het prikkeldraad blijft vastzitten aan de voorbanden en wikkelt zich om de banden en de assen. Intussen wordt door de warmte van de motor een tweede ontsteking afgevuurd waardoor een hele verzameling kleverige elastieken tevoorschijn komt. Deze worden door het prikkeldraad meegesleept naar de draaiende delen, gaan daar steeds strakker omheenzitten en maken het de wielen onmogelijk te blijven draaien. Het effect is te vergelijken met wat er gebeurt wanneer de schoenveter van een fietser zich om de trapper wikkelt. Je kunt geen kant meer op.

Dat is wat je ziet gebeuren op een demonstratiefilmpje van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Een pickup-truck rijdt over een Squid; je hoort banden leeglopen en binnen vijftig meter blokkeren de wielen en komt het voertuig schuddend tot stilstand. Rijdt een boef over kraaiepoten, dan zijn de banden lek en komt hij ook niet ver meer. Maar desnoods kan hij op zijn velgen kilometers doorrijden, met alle gevaar vandien voor het overige verkeer. Met de Squid kan dat niet.

Alle draden en banden die tevoorschijn floepen uit de Squid laten los. Dus terwijl het voertuig vijftig meter doorhobbelt, blijft het omhulsel van de Squid achter. Het is de bedoeling dat dit opnieuw 'geladen' en hergebruikt kan worden.

De Squid moet nog lichter en goedkoper; maximaal 1000 dollar. Hij moet voldoen bij een auto die anderhalf keer zo zwaar is en bijna vier keer zo hard rijdt (180 km per uur) als op de video. Ook de herbruikbaarheid is nog niet wat hij wezen moet. Politiediensten vinden hem te herkenbaar dus er wordt nagedacht over een vermomming als verkeersdrempel. Volgend jaar moet de vreedzame landmijn klaar zijn voor gebruik..