Mechanische spermacel

Herbert Blankesteijn

Futurologen mogen graag fantaseren over microrobotjes die door de bloedbaan zwemmen om daar aankoeksels weg te schrapen. Journalisten schrijven dat graag op, want zo krijg je hoopvolle verhalen. Maar hoe moeten die robotjes werken? Een blauwdruk daarvoor ligt er nog niet bepaald.

Een bescheiden vordering, zeg gerust een nanovordering, wordt gemeld door het Instituut voor Robotica en Intelligente Systemen (IRIS) aan de Technische Hogeschool in Zürich. Een team onder leiding van prof. Brad Nelson is erin geslaagd kunstmatige flagella te maken. Flagella zijn zweepstaartjes waarmee bepaalde micro-organismen kunnen zwemmen. Ruim 35 jaar geleden is aangetoond dat sommige bacteriën flagella hebben die draaien, als een scheepsschroef. De natuur blijkt ons telkens weer te zijn voorgeweest.

De groep in Zürich heeft helixvormige reepjes weten te maken (een vorm als van het DNA-molecuul) door materialen uit de chipfabricage in laagjes op elkaar te deponeren. Het gaat om combinaties van aluminium-galliumarsenide, indium-galliumarsenide, galliumarsenide, en chroom. In deze reepjes wordt een mechanische spanning voorgebakken. Zodra ze worden losgeweekt van de ondergrond waarop ze zijn gemaakt krullen ze zich op in de gewenste helixvorm. Deze helixen zijn enkele tientallen micrometers lang en een micrometer of twee breed (een micrometer is een duizendste mm). Dat is van dezelfde orde als rode bloedlichaampjes; die zijn 7,5 micrometer in doorsnee.

Deze 'spiraalveertjes' werden voorzien van een magnetische kop, gemaakt uit chroom, nikkel en goud. Zo ontstonden kunstmatige microbeestjes die in een vloeistof aan het draaien konden worden gebracht door een rondwentelend magnetisch veld. De draaiende helixen gingen daarbij werken als een scheepsschroef en duwden zichzelf voor- of achteruit. Als de draaiingsas van het veld werd veranderd, veranderde de stand van de spiralen en daarmee hun bewegingsrichting. Ze zijn op video gezet; deze video's staan op de site van IRIS. De zwemmende schroefjes doen denken aan spermacellen op microscoopopnamen, al moet correctheidshalve worden vermeld dat de flagella van spermacellen niet om hun as draaien.

Het is gelukt ze naar een piepschuimbolletje te sturen en dit bolletje voort te duwen. Het is zelfs gelukt zo'n helixbeestje tussen twee bolletjes te wurmen en deze uit elkaar te drijven. Zo heb je een op afstand bediend geval dat zijn omgeving manipuleert - dat mag je bijna een robot noemen. De resultaten zijn pas gepubliceerd in Applied Physics Letters.

Toch is dit nog onmetelijk ver verwijderd van robotjes die aderen ontstoppen. Het is slechts een voortbewegingsmechanisme; nuttige lading is er niet. Er is een microscoop nodig om ze te besturen - ze zijn niet autonoom. En groter mogen ze niet worden of ze kunnen niet door haarvaten. Dit blijft dus nog lang het terrein van futurologen.