Groen gejakker

Herbert Blankesteijn

Eind maart is het wereldrecord voor zeilende voertuigen gebroken door de Brit Richard Jenkins. Hij deed dat op de zoutvlakte van Ivanpah Dry Lake in Californië. Jenkins reed maximaal 203 kilometer per uur. Het vorige record stond op naam van de Amerikaan Bob Schumacher met 188 km/h. Schumacher was ditmaal aanwezig als officiële waarnemer.

Jenkins reed in een breekbaar en insektachtig ogende driewieler, negen meter lang, zes breed en acht hoog. De 'Ecotricity Greenbird' is vernoemd naar de sponsor, een groen Engels energiebedrijf. Qua techniek heeft Jenkins vooral leentjebuur gespeeld bij de luchtvaart. Het zeil is een rechtopgezette vleugel, met het uiteinde naar boven wijzend. Hoe dit werkt is het makkelijkst voor te stellen bij wind loodrecht op de rijrichting. Het vlak van de vleugel dat normaal de bovenkant is, is naar voren gericht en wat bij een vliegtuig de opwaartse kracht zou zijn, duwt het voertuig vooruit.

De wind blaast dus langs de vleugel. Hiermee kan een zeilend vehikel scherper 'aan de wind' gaan dan met een zeil, waar de wind in moet blazen. Dat is belangrijk bij hoge snelheden, omdat dan de wind schijnbaar steeds meer van voren komt. De stand van de vleugel wordt dan aangepast. Op deze manier kan de Greenbird drie tot vijfmaal sneller rijden dan de windsnelheid. Jenkins vestigde zijn record met een windsnelheid van nog geen vijftig km per uur.

Schumacher gebruikte in 1999 net zo'n vleugel als zeil en Jenkins zegt dat het record vooral te danken is aan maatregelen om de wrijving te beperken. Ook hier vinden we luchtvaarttechniek. De huid van de Greenbird is van koolstofvezel, waarmee een gewicht wordt bereikt van 600 kg. Alleen de bevestiging van de mast en delen van de wielen zijn van metaal. De 'Iron Duck' van Schumacher was van staal en woog 1200 kg. Het lage gewicht van de Greenbird is gunstig om op gang te komen en bij lage snelheden. Bij hoge snelheid zijn speciale maatregelen nodig om te voorkomen dat het voertuig opstijgt en wegwaait. Daarom zijn de achterwielen met de romp verbonden door omgekeerde vleugels die, net als bij sommige racewagens, de druk op de wielen kunnen verhogen - bij Greenbird tot zo'n 1000 kg totaal. Jenkins: "De Iron Duck zag er niet uit maar was een bijzonder effectieve machine en moeilijk te verslaan. Ik moest alles uit de kast halen."

Begin 2010 wil Jenkins in Montana het record op ijs breken. Dat zal wel lukken: het staat op 135 km per uur; Jenkins mikt op 240.

Jenkins erkent dat vervoer in zeilende auto's "volkomen onpraktisch" is. "Maar elektrisch vervoer met energie uit windmolens is wél de toekomst."