Doe de hop, over het hek

Herbert Blankesteijn

Hoe moet een robot, bestemd om lastig en gevaarlijk terrein te verkennen, zich voortbewegen? Lopen en rijden zijn niet altijd mogelijk. Hellingen kunnen te steil zijn en obstakels te machtig. Vliegen is een alternatief maar als je niet heel snel heel ver hoeft te gaan, ontaardt vliegen in hangen en dat is erg inefficiënt. De nieuwe trend is daarom: hoppen. Even hop, door de lucht van A naar B en dan weer rustig op de begane grond rondkijken, zonder dat het energie kost.

Een voorbeeld is de 'Hopping Rotochute' die het Georgia Institute of Technology ontwikkelt voor het Amerikaanse leger. Dit is een voetstuk met twee rotors boven elkaar die tegen elkaar indraaien. Daaromheen wat spaarzaam draad van koolstoffiber, zodat de contouren ontstaan van een strandbal waar de lucht vrij doorheen kan. Het voetstuk van het statief is dan een verzwaarde plek langs de denkbeeldige schil van die strandbal. Komt de bal op de grond terecht dan zal altijd het voetstuk een zo laag mogelijk punt opzoeken. Starten de rotors, dan vliegt het ding omhoog. Een beweegbaar gewicht in het voetstuk kan de vlucht richting geven. Metershoge muren zijn geen probleem en een zachte landing is niet nodig: de bol van koolstofdraad beschermt de rotors en geeft veerkracht. Het geval moet honderden landingen kunnen doorstaan, aldus de makers in New Scientist.

Accu's leveren de energie voor de vluchten van de Hopping Rotochute. Accu's bevatten per kilo niet genoeg energie voor ononderbroken vliegen. Maar de Rotochute hopt alleen als het nodig is, en kan dus bijna onbeperkt lang van huis blijven.

Ook Sandia National Labs in Albuquerque hopt in dienst van het leger. Hun laatste pronkstuk is de Precision Urban Hopper, een vierwielig wagentje zo groot als een schoenendoos. De Hopper kan springen dankzij een soort explosiemotor: een zuiger die wordt gevuld met de brandstof methylacetyleen-propadieen en lachgas als oxidator in plaats van zuurstof. Wordt dit tot ontploffing gebracht dan stoot de zuiger de Hopper omhoog en vliegt het vehikel maximaal tien meter de lucht in. Eerdere versies met springveren haalden nog geen meter. Lagen rubber moeten de schok van de landing opvangen. Aan gene zijde van het obstakel rijdt de Hopper opgewekt verder. De zuiger is na vijf seconden klaar voor de volgende hop. Veertig gram brandstof is goed voor enkele tientallen luchtreizen.

Onderzoekers van Sandia opperen allerlei toepassingen. Natuurlijk kun je vijandelijk gebied verkennen, bepalen waar de vijand zit en óf het wel de vijand is - en zo mogelijk levens sparen. Maar ook met de onvermijdelijke brandende gebouwen, nucleair vervuilde gebieden en Marsexpedities wordt weer geschermd.