Door muren kijken

Herbert Blankesteijn

Als muren doorzichtig moesten zijn, hadden we ze wel zo gemaakt. Toch is het soms handig om door muren heen te kunnen kijken. Bij een brand, een inbraak of een gijzeling kan het van levensbelang zijn te weten waar nog mensen in een gebouw zijn.

Dat kan in principe met radar. Radarapparatuur stuurt radiogolven rond en bouwt een beeld op uit de echo's daarvan. Nadeel: de benodigde spullen zijn duur. Onderzoekers aan de universiteit van Utah hebben een goedkope manier bedacht om hetzelfde voor elkaar te krijgen. Het heet radiotomografie (radio tomographic imaging). De verschillen met radar zijn, dat er niet één bron van radiogolven is maar een hele hoop, en dat er niet naar reflecties wordt gezocht maar naar schaduwen.

Volgens de elektrotechnici Joey Wilson en Neal Patwari moet je het zo doen: op het moment dat ergens door een muur heengekeken moet worden, strooi je rondom het gebouw in kwestie een groot aantal radiozenders/ontvangers uit. Wifi-zenders zijn een mogelijkheid, maar de twee uit Utah hebben zendertjes gebruikt volgens de standaard Zigbee - een goedkope techniek voor afstandsbedieningen en andere communicatie binnenshuis. De zendertjes gaan eerst zichzelf en elkaar lokaliseren, bijvoorbeeld met behulp van satellietnavigatie. Deze automatische lokalisatie hebben de heren nog niet gerealiseerd. In de experimenten die ze hebben gedaan, in de hal van de universiteit en bij de woning van Patwari, waren de zender/ontvangers zorgvuldig in een rechthoek opgesteld.

Daarna meten de zenders voortdurend elkaars signalen en deze waarden gaan naar een computer. Wanneer er veranderingen optreden in de signaalsterkte doordat er iets in de weg zit, kan deze computer uitrekenen waar dat object zich moet bevinden. Een mens kan worden gelokaliseerd met een nauwkeurigheid van ongeveer een meter, blijkt uit de proeven van Wilson en Patwari. Er is een video waarop je Joey Wilson ziet rondrennen binnen een palissade van zenders, terwijl een rode vlek op het computerscherm zijn lokatie live volgt. Een artikel van de twee staat op de site voor voorlopige wetenschappelijke publicaties Arxive.org.

Je kunt een dergelijk raamwerk van zenders vooraf aanbrengen op plaatsen waar de kans aanzienlijk is dat ze nodig zullen zijn, bijvoorbeeld in woningen van allenstaande gehandicapten. Dat is niet schadelijk, volgens Joey Wilson: "De radiostraling die je gebruikt is vijfhonderd keer zo zwak als die van een mobieltje, en dan hou je de bron nog niet eens aan je oor." Een commercieel interessante mogelijkheid, waarvoor Wilson inderdaad een bedrijf heeft opgericht, is het bijhouden van de bewegingen van mensen in een winkel. Met radiotomografie kan in kaart worden gebracht bij welke schappen klanten de meeste tijd doorbrengen, en welke ingrepen op dat gedrag van invloed zijn.