Zonder bestuurder van Parma naar Sjanghai

Herbert Blankesteijn

Een politieman in Tsjeljabinsk wist begin september even niet hoe hij het had. Er reed een oranje bestelbusje door een voetgangersgebied. Dat was goed voor een bekeuring. Maar bij nadere inspectie bleek er geen bestuurder te zijn die hij op de bon kon slingeren. Mensen genoeg rond dit voertuig, dat wel: het waren Italianen, die met handen en voeten een wonderlijk verhaal ophingen. Ze waren van Parma in Italië onderweg naar Sjanghai - zonder chauffeur. Onderzoek naar automatische besturing, beweerden ze. Aangezien hij niemand om zijn rijbewijs kon vragen, gaf de agent het maar op.

De Italiaanse delegatie was afkomstig van het Artificial Vision and Intelligent Systems Laboratory (VisLab) van de universiteit van Parma en was met twee zelfsturende busjes onderweg naar Sjanghai, dat ze hopen te bereiken op 28 oktober, net op tijd voor de sluiting van de Wereldtentoonstelling aldaar. "We hebben niet de illusie dat je 13.000 km over de openbare weg kunt rijden zonder menselijk ingrijpen," zei VisLab-directeur Alberto Broggi bij het begin van de proef. "Sterker, we maken het onze systemen zo moeilijk mogelijk, omdat we graag willen weten wanneer ze falen. Alleen dan kunnen we ze verbeteren." Op tweederde van de tocht, als het team Novosibirsk heeft bereikt, weet Broggi te melden dat er gemiddeld drie á vier stuur- of remingrepen per dag nodig zijn.

Wat zijn die systemen die worden getest? Voorop heeft elk busje een tweetal camera's, links en rechts boven de voorruit, voor een stereobeeld van het voorliggende terrein. Daarmee worden obstakels als voetgangers en lantaanpalen gesignaleerd, en ook wordt hiermee aan lane detection gedaan. Op de bumper zitten drie laserscanners die een rol spelen bij het ontdekken van lage obstakels zoals stoepranden, honden en dergelijke. Een vierde laserscanner zit achter de voorruit ter hoogte van de binnenspiegel. Deze verkent het terrein als er geen weg is en makkelijke kenmerken als palen en belijning ontbreken (in met name Kazachstan en China moet hier en daar off the road gereden worden). Er is ook een paar camera's voor een stereobeeld aan de achterkant. "Die zijn voor achteropkomend verkeer," vertelt Alberto Broggi. "Als een voertuig aan het inhalen is, moet je zelf niet van strook gaan wisselen."

Op het dak is een gps-systeem gemonteerd, en een voertuigbreed zonnepaneel. Het laatste voedt alleen de besturingssystemen. De aandrijving is ook elektrisch maar hiervoor rekent het team op stopcontacten bij de pleisterplaatsen onderweg. Tenslotte is er een drietal camera's achter de voorruit die tezamen een panoramisch beeld opleveren van bijna 180 graden. Dit speelt vooral een rol in het voertuig in tweede positie: dit moet namelijk het leidende busje volgen. Zolang dit zichtbaar is, geeft het panoramische systeem het eenvoudigste houvast. De software 'achter' deze camera's staat op de uitkijk naar de kleur oranje. De busjes hebben niet voor niets een weinig voorkomende kleur gekregen: dit vereenvoudigt de herkenning.

Wanneer de busjes elkaar uit het oog verliezen is er altijd nog gps. Het eerste busje stuurt via de radio een constante stroom gps-punten naar het tweede. Het tweede voertuig volgt, als het eerste uit zicht verdwenen is, dit spoor van gps-punten. Met de voorwaarde dat  hierbij de weg moet worden gevolgd, worden eventuele onnauwkeurigheden gecorrigeerd.

Broggi geeft een voorbeeld van een leermoment. "In het drukke verkeer in Moskou reden we op een weg met twee stroken per rijrichting. Maar de auto's reden in drie rijen, zonder zich iets aan te trekken van de belijning. Onze auto's zijn geprogrammeerd om de belijning te volgen, dus moesten we over op handmatige besturing. Nu moeten we proberen dit in de software te verwerken: als het verkeer zich niet volgens de belijning gedraagt, kan het voertuig beter het verkeer volgen dan de lijnen. Tenzij de voorligger dronken is natuurlijk."

Al met al is het een wonderlijk konvooi dat op het ogenblik door China trekt. Twee oranje bestelbusjes rijden voorop, gevolgd door vier campers en vier trucks. De campers zijn om in te overnachten; de trucks voor gereedschap en reserveonderdelen. Op een van de trucks staan nog twee volledig geoutilleerde oranje busjes bij wijze van backup. Een andere truck vervoert een generator. Het staat vast dat niet overal elektriciteit verkrijgbaar zal zijn. Deze generator biedt dan uitkomst. De busjes hebben met volle accu's een actieradius van twee tot drie uur rijden. Met een oplaadpauze van acht uur en een topsnelheid van 60 km/u kan dagelijks maximaal zo'n 250 km worden afgelegd.

Het doel waaraan Broggi denkt is niet een volledig autonoom rijdende auto. Dat is meer iets voor over twintig jaar. Wat hij op kortere termijn mogelijk acht is; een leidend voertuig bestuurd of begeleid door een mens, met een of meer volgende auto's die wél automatisch rijden. Voor personenvervoer is dit een principe dat vaker de kop opsteekt: pelotonrijden kan verkeerskundige en milieuproblemen helpen bestrijden. Maar ook voor vrachtvervoer kan het interessant zijn. Virtueel gekoppelde voertuigen zouden maar één bestuurder nodig hebben en zijn toch in het stedelijke verkeer wendbaarder en minder hinderlijk dan vrachtwagens.

Hoogleraar vervoersmodellering Bart van Arem (TU Delft) vindt het project van Broggi fantastisch. "Zo'n duurproef, dat is niet eerder gedaan. Broggi profiteert ook heel handig van de publiciteit - dat trekt financiers aan. Je moet niet denken dat de systemen die hij ontwikkelt volgend jaar worden ingevoerd, maar onderdelen zullen hun weg in de autotechniek zeker vinden. Pelotonvorming op de weg bijvoorbeeld zal op den duur de doorstroming kunnen verbeteren en brandstof besparen."

En is het eigenlijk legaal, een automobiel met een lege bestuurdersstoel? Van Arem: "Broggi heeft dat geregeld met een escorte, zoals speciale transporten in Nederland ook krijgen." Broggi zelf: "Onderweg zetten we voor de zekerheid altijd iemand in de bestuurdersstoel. Dan kun je sneller ingrijpen. Alleen bij demonstraties laten we die stoel leeg. Dat is overtuigender." Het ministerie van Verkeer en Waterstaat laat weten dat het in Nederland op dit moment niet legaal is op de weg te rijden met automatisch bestuurde voertuigen.

wegenverk wet 1994 art 5