Beschermen tegen de vorige aanslag

Herbert Blankesteijn

De lichaamsscanners die Schiphol aanschaft zouden een poederbom in ondergoed niet ontdekt hebben, zo was deze week in het nieuws. Hoe werken die apparaten dan? Schiphol en de fabrikant vertellen dat niet graag, evenmin als TNO, dat in deze industrie ook belangen heeft. Techno belde met Alexander Yarovoy, hoogleraar Microgolftechnologie en Radarsystemen aan de TU Delft.

In zo'n scanner worden de golven opgewekt met een antenne. De millimetergolven houden het midden tussen de golven in een magnetron (golflengte ongeveer 10 cm) en infrarood licht (ongeveer een honderdste mm). De golflengte in de scanners ligt tussen anderhalf en negen mm. Net als licht worden deze golven door materialen doorgelaten, gereflecteerd (zoals een spiegel doet) of verstrooid (zoals textiel doet met licht).

De millimetergolven gaan door kleren heen dank zij de lage permittiviteit, dat is de mate waarin de stof op elektromagnetische velden reageert. Goede elektrische geleiders hebben een hoge permittiviteit. Bij metalen - goede geleiders - worden de millimetergolven volledig gereflecteerd. Het menselijk lichaam is rijk aan vocht met opgeloste zouten, geleidt heel behoorlijk en verstrooit daardoor de millimetergolven. Daarom moet de vliegtuigpassagier zich van twee kanten laten scannen. De gereflecteerde en verstrooide straling wordt door de antenne opgevangen en door een computer bewerkt tot een beeld van de 'naakte' luchtreiziger. De scanner onderscheidt objecten onder de kleren van elkaar op grond van verschillen in de elektromagnetische permittiviteit.

Maar stoffen met een heel lage permittiviteit zijn dus niet of nauwelijks te zien. Behalve voor kleren geldt dat bijvoorbeeld voor plastic, en voor alles wat je dun genoeg uitsmeert. En omdat de golven niet ver in het lichaam doordingen zien ze ook niet wat je in lichaamsholten verbergt.

Kun je op grond van dit soort kennis op zoek naar explosieve stoffen die niet zichtbaar zijn en naar verbergtrucs die nog wel werken? "Theoretisch is dat mogelijk," zegt Yarovoy. "Daarom willen luchthavens en fabrikanten ook niet teveel vertellen." Röntgenscanners zien sommige dingen die een millimeterscanner niet ziet. Maar ze leveren een significante bijdrage aan de stralingsbelasting van vliegtuigpersoneel en reizigers die vaak vliegen. Bovendien kun je moeilijk iedereen twéé keer scannen.

Tijd voor de inzichten van de Amerikaanse beveiligingsexpert Bruce Schneier. Die meent dat autoriteiten telkens proberen te beschermen tegen de laatste aanslag, en niet tegen de volgende. "Ze zijn alleen effectief als we het plan raden. Een bepaald doel verdedigen of een bepaalde strategie verijdelen heeft alleen zin als het aantal doelen en strategieën beperkt is, en dat is niet zo." Schneier is de uitvinder van het begrip 'veiligheidstheater': een hoop gedoe, bedoeld om mensen zich veiliger te laten voelen.