Elektronisch boek met kleur en video

Herbert Blankesteijn

De iPad van Apple mag in sommige opzichten een revolutie zijn, de gebruikte beeldschermen zijn gewoontjes. Een veelbelovende nieuwe techniek voor schermen van computers en andere gadgets komt uit Nederland.

De iPad heeft een lcd-scherm (liquid crystal display). Dat bestaat uit duizenden microscopische kleurenfilters die elektronisch kunnen worden aan- en uitgezet. Een zonnebrilachtig polaroidfilter is een essentieel onderdeel. Daarin gaat veel licht verloren. Daardoor volstaat omgevingslicht niet om een kleuren-led-scherm te bekijken. Een lichtbak achter het scherm is nodig om het beeld goed te zien.

Die lichtbak maakt de lcd qua stroomgebruik een slokop vergeleken met de jongere concurrentie. De recente digitale boekenlezers van Amazon, Sony en het Nederlandse iRex zijn zuiniger doordat ze wél te lezen zijn in omgevingslicht. Een beeldpuntje in deze schermen is een bolletje met zwarte en witte korrels. De korrels kunnen met een elektrische spanning worden verplaatst maar zonder zo'n spanning blijven ze waar ze zijn. Zo'n scherm gebruikt alleen stroom bij het veranderen van het beeld (het 'omslaan' van een pagina) en kan daardoor dagen doen met een acculading. Deze 'digitale inkt' of e-ink is mede ontwikkeld door Philips. Er zijn drie prominente nadelen: kleur is niet mogelijk, door traagheid is de techniek niet geschikt voor video, en in het donker heb je een lampje nodig.

Het Eindhovense bedrijf Liquavista werkt nu aan schermen voor digitale boeken mét kleur en video. Deze week kreeg Liquavista zeven miljoen durfkapitaal van een viertal investeerders.

De gebruikte techniek komt ook van Philips en heet 'electrowetting.' Deze maakt gebruik van hetzelfde effect dat een druppel op een vet oppervlak zijn bolle vorm geeft. De afstoting die dit veroorzaakt kan worden opgeheven door een elektrische spanning. Zo kun je een druppel heen- en weerschakelen tussen een samengetrokken en een uitgesmeerde toestand.

De beeldpuntjes in een scherm van Liquavista zijn kleine reservoirs met een waterachtige vloeistof en een beetje donkere olie. Met een spanning wordt de olie opzijgeduwd of over het reservoir verdeeld. Zo ontstaat een scherm met grijswaarden. Door pixels  te voorzien van vaste rode, blauwe en groene filters (net als bij lcd-schermen) kan een kleurenscherm worden gemaakt.

In zo'n electrowetting-scherm gaat weinig licht verloren, dus met een wit oppervlak erachter kan het in daglicht worden bekeken. Je kúnt ook doorvallend licht uit een lichtbak gebruiken, dus lezen in het donker zonder lamp is denkbaar. Het veranderen van het beeld gaat snel genoeg om video mogelijk te maken.

Electrowetting is volgens Liquavista zelfs energiezuiniger dan e-ink. Het bedrijf heeft momenteel prototypes en hoopt volgend jaar met producten op de markt te komen.