Voor de wind, sneller dan de wind

Herbert Blankesteijn

Kan een zeilboot harder varen dan de wind? Ja. Als de boot aan de wind vaart kan hij een hogere snelheid bereiken dan de windsnelheid, zeker als de boot een ijszeilvoertuig is, dat een heel lage wrijving heeft met de ondergrond. Kan een zeilboot vóór de wind harder varen dan de wind? Nee, tenzij het water sneller stroomt dan de wind en in dezelfde richting. Dan kun je het zeil maar beter strijken.

Volgens Rick Cavallaro, een Amerikaanse aerodynamicus, kun je wel degelijk de wind inhalen in een door de wind aangedreven voertuig. Een vehikel waarmee dat lukt heeft hij zelf gebouwd. Het is een lastig te begrijpen apparaat dat op fora op internet voor controverse zorgt. Niet iedereen gelooft Cavallaro's bewering dat hij er 2,86 maal de snelheid van de wind mee heeft bereikt (in casu 62 km per uur).

Cavallaro heeft een driewielige wagen geconstrueerd met een grote propeller erop. Een motor is er niet. De wielen zijn mechanisch verbonden met de propeller: als ze draaien, drijven ze de propeller aan. Deze werkt in dezelfde richting als de propeller van een vliegtuig. Bij een vliegtuig zou je zeggen: hij drijft de lucht naar achteren. Hier kun je beter stellen dat hij zich afzet tegen de wind.

Wanneer deze auto met rugwind wordt losgelaten, blaast eerst de wind hem vooruit. Naarmate de snelheid toeneemt, neemt de duwende werking van de wind op de carosserie af. De aandrijvende werking van de propeller neemt toe. De vraag is vooral of het een het ander kan compenseren.

Het bijzondere is, dat dit geen fundamentele onmogelijkheid is, zoals de wind inhalen met een zeilboot dat wel is. Ook is het geen perpetuum mobile. Dat lijkt het wel te zijn omdat de propeller de wielen aandrijft, en de wielen de propeller. Maar de bladen van de propeller bewegen op een andere wijze door de lucht dan de carosserie, namelijk snel draaiend, en kunnen daardoor energie aan de wind onttrekken bij een hogere snelheid dan de windsnelheid. Het is wel degelijk voor te stellen dat Cavallaro wrijving, lucht- en rolweerstand zo laag kan krijgen en de actie van de propeller zo groot, dat de snelheid stijgt tot boven de windsnelheid. Een recente aanpassing van het voertuig is een regelbare spoed van de bladen, zodat de werking van de propeller kan worden geoptimaliseerd voor de snelheid van het moment.

Blijft over de vraag of het hem echt is gelukt. Binnenkort doet Cavallaro een officiële recordpoging onder toezicht van de North American Land Sailing Association NALSA. Meer dan drie keer zo hard als de wind lijkt hem haalbaar.