De kleinste laser ooit

Herbert Blankesteijn

Lasers net zo klein als de onderdelen op een chip waren tot nu toe onmogelijk. Dat lijkt te gaan veranderen door klotsende golven van elektronen, genaamd plasmonen. De elektronische industrie kan op termijn profiteren.

Het zou de kleinste laser zijn die ooit is gemaakt. Een bolletje goud van tien nanometer met een schil van silica, een glasachtig materiaal, en een kleurstof. Het geheel is 44 nanometer (44 maal een miljoenste mm) groot en licht in het laboratorium groen op - overigens alleen zichtbaar onder de microscoop. Voor het eerst gemaakt in 2009 door een zekere Mikhail Noginov aan Norfolk State University in Virginia.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat voor het eerst laserlicht werd opgewekt. Lasers zijn inmiddels overal: in cd-, dvd- en blu-rayspelers, medisch snijgereedschap, wapensystemen, geavanceerde meetapparatuur en in spotgoedkope aanwijsapparaatjes. Maar als er echt geminiaturiseerd moet worden, hebben lasers het tot nu toe laten afweten. De oorzaak is gelegen in de werking van een laserapparaat: daarin moet licht heen en weer kunnen kaatsen zodat de lichtgolven worden gedwongen in de pas te lopen en elkaar te versterken - de kenmerkende eigenschappen van een laser. Dat lukt alleen in onderdelen die ongeveer zo groot zijn als de golflengte van dat licht, of groter. Zichtbaar licht heeft golflengtes rond de 600 nm Veel kleiner dan dat kun je een laser dus niet krijgen. En dat terwijl de kleinste onderdelen op een chip intussen ongeveer vijftig keer zo klein zijn.

Waarom zou je lasers op een chip willen integreren? Bijvoorbeeld om eindelijk te komen tot optische computers. Op de huidige kleine schaal is het een heidens karwei om verbindingen op een chip te maken die elkaar niet storen, houden deze verbindingen de signalen onnodig op en is warmetontwikkeling een groot probleem. Allemaal in theorie te ondervangen als je signalen met licht overbrengt. Llichtstralen mogen elkaar kruisen, zijn sneller dan wat dan ook en veroorzaken geen warmteontwikkeling. De belofte van optische computers werd gedaan in de jaren '90 maar is nooit ingelost. Een van de oorzaken is het ontbreken van voldoende kleine lasers. Een andere is het feit dat de koppeling tussen licht en de traditionele elektrische signalen niet tot stand kwam.

De lichtgevende bolletjes van Noginov zijn een mogelijke stap uit deze impasse. Ze maken gebruik van een effect dat lichtstralen hebben op een metaaloppervlak. Licht bestaat uit elektromagnetische golven, en een metaaloppervlak is als het ware een zee van vrij bewegende elektronen, die voor dergelijke golven gevoelig zijn. Een lichtstraal op een metaal is als een stokslag in een vijver: er ontstaan oppervlaktegolven, plasmonen geheten.

Normaal dempen deze plasmonen vrij snel uit. Maar in Noginovs nanobolletjes niet. Bij bestraling met licht blijven de golven in de elektronenzee klotsen en hebben de bolletjes ieder een vergelijkbare werking als de 'galmkamer' van een laser. Er ontstaat groen licht, waarvan een deel wordt uitgezonden en een ander deel helpt de plasmonen in het bolletje te handhaven. De nieuwe laser heeft een naam: spaser. Laser staat voor light amplification by stimulated emission of radiation, spaser betekent surface plasmon amplification by stimulated emission of radiation. De spaser was in 2003 al voorspeld door de fysici David Bergman in Tel Aviv en Mark Stockman in Atlanta.

Aan het instituut voor atoom- en molecuulfysica Amolf in Amsterdam wordt onderzoek gedaan aan plasmonen onder leiding van prof. Albert Polman. Polman: "Het idee is revolutionair, dat je laserlicht kunt opwekken in een ruimte die veel kleiner is dan de golflengte. Er is nog wel wat discussie over de interpretatie. Het is niet helemaal duidelijk of het wel echt laserlicht is wat eruit komt. Daarvoor moeten de lichtgolven van één kleur zijn én in fase. Dat laatste is niet aangetoond." Laseren is gewenst voor toepassing in bijvoorbeeld microelektronica. Met laserlicht kun je sneller schakelen dan met gewoon licht.

Dr. Martin Hill van de faculteit Elektrotchniek van de Technische Universiteit Eindhoven vestigde in 2007 een record met de kleinste laser ter wereld die met een elektrisch stroompje kan worden aangezet: een staafje halfgeleidermateriaal van 200 nm dik en 1000 nm lang. Hij werkt nu aan nog kleinere lasers. "Het is zeker geen  modeverschijnsel, het is niet al te ver van industriële toepassing, op plaatsen waar nu gewone lasers in gebruik zijn."

Albert Polman wijst op tekortkomingen van de bolletjes van Noginov: "De bolvorm is een nadeel, het moet wel passen in de chipgeometrie. Verder worden die bolletjes in werking gezet door er met licht op te stralen, terwijl je ze juist met een elektrische spanning wilt kunnen aan- en uitzetten." Polmans eigen onderzoeksgroep is er juist in geslaagd plasmonen op te wekken met een elektrisch signaal, maar laserwerking komt daarbij (nog) niet te pas. Polman ziet plasmonen eerder een rol spelen in apparaten die signalen uit glasvezels verwerken en doorgeven aan computers, dan in de computers zelf