De fiets is nooit uitontwikkeld

Herbert Blankesteijn

Elk jaar weer worden er leuke, interessante, geniale en maffe ideeën verwerkt in alwéér vernieuwde fietsen. Neem industrieel ontwerper Jan Gunneweg die op jangunneweg.nl zijn 'human bike' toont, grotendeels opgetrokken uit hout. Meest opmerkelijke onderdeel: de houten wielen, die één grote houten spaak hebben en voor ruim de helft van de omtrek zijn voorzien van normale spaken. Via Boughbikes.com worden Gunnewegs fietsen verkocht, zij het in een iets meer conventionele vorm, met aluminium velgen. Ze zijn gemaakt van eikenhout, hebben twee (automatische) versnellingen en wegen 20 kilo. De prijs begint bij 1250 euro.

Het Amerikaanse bedrijf Renovo legt in een aantal video's uit dat fietsen nu probleemloos van hout kunnen worden vervaardigd dank zij de laatste ontwikkelingen in de CNC(computer numerical control)-technologie. Geen bocht, welving of profiel is meer te gek. Renovo laat zien dat zijn houten frames hun mannetje staan door een mountainbiker er allerlei capriolen mee te laten uithalen. De frames zijn duur: vanaf 4000 dollar per frame, maar volgens het bedrijf zitten concurrerende professionele frames in dezelfde prijsklasse.

De Israëlische uitvinder Izhar Gafni heeft zelfs een fiets gemaakt van karton. In een mooi videoportret zien we hem een onbeholpen vroege versie bouwen en aan het einde fietst hij op een redelijk elegante, keurig afgelakte kartonnen tweewieler. Gafni zelf is stevig gebouwd; ten overvloede laat hij zien dat een van karton gevouwen balk een auto kan dragen. Tussendoor experimenteert hij met vouw- en lijmtechnieken en doet hij proeven met geïmpregneerd karton dat water- en vuurbestendig zou  moeten zijn. In een terloops shot is te zien dat een tandriem de overbrenging regelt. De kostprijs van een fiets is ongeveer tien dollar; mogelijke winkelprijzen die op internet worden genoemd lopen uiteen van 20 tot 90 dollar.

De Bicymple van Josh Bechtel uit  de staat Washington is van conventioneel materiaal maar heeft een grensverleggend ontwerp. Deze fiets heeft geen ketting en geen versnellingen. De trappers zitten direct aan de achteras, als bij een eenwieler. Dat scheelt gewicht en bewegende onderdelen. De wielbasis is daardoor zeer kort. Alsof dat de fiets nog niet wendbaar genoeg maakt, heeft Bechtel behalve het voorwiel ook het achterwiel stuurbaar (en vergrendelbaar) gemaakt. Dat maakt allerlei onwaarschijnlijke manoeuvres mogelijk, zoals een rondje rijden om je eigen voorvork, en zelfs zijwaarts fietsen, zoals Bechtel in een video laat zien. Bechtel had niet de bedoeling er een product van te maken, maar door de vele verzoeken is hij daar nu toch mee bezig.

Inmiddels laat de Amerikaanse publieke omroep NPR zien hoe verschillende teams van studenten jagen op de Sikorsky Prize. Ze moeten daarvoor een door pedalen en menskracht aangedreven helikopter een minuut lang op drie meter hoogte houden, terwijl hij niet meer dan tien meter mag afdrijven. Het lijkt een nutteloos streven maar het haalt het uiterste uit tientallen aanstaande ingenieurs - en dat alleen al is opwindend om te zien.

Sites:

jangunneweg.nl

boughbikes.com

renovobikes.com

bicymple.com

Video's:

http://www.youtube.com/watch?v=EkmbCGdTZ98

http://www.youtube.com/watch?v=TBC7NEJwZ5U

http://vimeo.com/37584656

http://www.youtube.com/watch?v=JXmBrD4b4EI

http://www.youtube.com/watch?v=emK-qIbuJ-k

Beeld:

Foto's op jangunneweg.nl

Of anders een screenshot uit de vimeo-video, bv. v.a. 4'48"