De musicerende plantjes van Disney

Herbert Blankesteijn

Raadpleeg je agenda voor de dagen van de week door de steel van een plant op verschillende hoogten aan te raken. Creëer woeste visuele effecten door met je handen door gebladerte te woelen. Maak muziek door een blad op verschillende plaatsen aan te raken.

Eén elektrode in de bloempot en je geranium is een expressive multitouch gesture sensitive controller. Aldus de trotse commentaarstem in een video van Disney Research, een lab van de entertainmentgigant in Pittsburgh. Ook Disney is dus niet altijd vies van technojargon. Interactieve plantentechnologie of Botanicus Interacticus, daar hebben we het hier over. Via de elektrode kan een computer voelen op welke plek de plant wordt aangeraakt.

Drie video's op het YouTube-kanaal van Disney Research laten zien dat de plant deel uitmaakt van een elektrisch circuit waar een wisselspanning op staat met een steeds veranderende frequentie. Aanraking door een mens verandert de manier waarop de plant op die spanning reageert (verandert de impedantie, om precies te zijn). Het precieze gedrag van de plant als onderdeel van het circuit hangt af van de soort aanraking, zoals het aantal aanrakingen tegelijkertijd, de plaats daarvan en de hoeveelheid huidoppervlak, en ook van de frequentie van de wisselspanning. Al die factoren samen maken dat verschillende aanrakingen van elkaar kunnen worden onderscheiden. Eén video illustreert dit met fraaie kunstmatige planten, opgebouwd uit weerstanden, spoeltjes en condensatoren. Voor wie het naadje van de kous wil weten zijn er diverse wetenschappelijke papers.

De video's van Disney Research zijn op een speciale manier vermakelijk. Ze zijn maximaal saai, alsof de wereld zou kunnen denken dat het niet om serieus onderzoek gaat. Maar elk moment kan een speelse verrassing worden gelanceerd. In de eerste video over deze techniek bijvoorbeeld werd de elektrode gekoppeld aan een deurknop. Het bleek mogelijk aanraking met één vinger, twee vingers en een volle hand uit elkaar te houden. Met de elektrode gekoppeld aan een tafel was verschil te zien tussen handen op de tafel, ellebogen op de tafel of liggende onderarmen. Heel braaf allemaal. Maar dan de eerste voorgestelde toepassing: een bak cornflakes die alarm slaat als je er iets anders insteekt dan een lepel. Een andere mogelijkheid is een bank die voelt of de inzittende in slaap is gevallen en die in dat geval de tv uitzet.

Voor de conferentie Siggraph over digitale grafiek heeft Disney animaties gemaakt waarin digitale rook lijkt op te stijgen uit een levende plant. Aanraken van de echte bloemblaadjes veroorzaakt wervelingen in de virtuele rook. Het effect is magisch en de video die Disney online heeft gezet duurt met nog geen minuut veel te kort.

http://www.youtube.com/watch?v=EcRSKEIucjk

http://www.youtube.com/watch?v=E4tYpXVTjxA

http://www.youtube.com/watch?v=_uTJiEYI1ik (hi-res)