Energie uit hotseknotsen

Herbert Blankesteijn

Een aandoenlijke video van Rice University in de VS. Een groep studenten heeft een stroomgenererende schoen ontwikkeld. Een hefboom aan de hiel raakt de bestrating voordat de hiel zelf dat doet, en wordt door de loopbeweging ingedrukt. Het scharnieren van de hefboom zet binnenin de hiel een mechanisme in beweging dat een dynamo aandrijft. Nul komma vier watt weet de schoen te genereren.

Zoals een van de studenten in beeld uitlegt, is het onderzoek betaald door een bedrijf dat werkt aan een kunsthart. Daarvoor is een betrouwbare stroombron nodig. Het laatste wat je dan moet doen, zou ik zeggen, is je afhankelijk maken van de lichaamsbeweging van de drager, en van een schoen vol bewegende onderdelen.

Beweging is energie, en uit beweging valt energie te halen. Uit begin jaren '70 herinner ik me een zonderlinge uitvinder die meende energie te kunnen winnen uit het rijden van auto's op de snelweg. Die auto's reden daar toch, was de gedachtegang, dus waarom niet het wegdek veranderen in één gigantische dynamo? Het was immers oliecrisis.

Het antwoord is: follow the energy. De energie die dit systeem zou leveren, komt uit de verbrandingsmotoren die eroverheen denderen. Het rendement van de automotor is minder dan dat van een centrale. Het is dus slimmer die verliezen te voorkomen - bijvoorbeeld door het wegdek keihard te maken - dan energie te winnen uit een weg die een klein beetje meegeeft.

Parasiteren op beweging die er toch is - het is soms onzin en dan weer geniaal. Zelfs in één en hetzelfde apparaat. Ik heb eens gelezen over een verend obstakel in de weg dat diende om een straatlantaarn of iets dergelijks elektrisch te voeden. Tenzij er geen enkel alternatief is - afgelegen gebieden zonder lichtnet of zonneschijn - is dat diefstal van de automobilisten. Maar zo'n mechaniek op een plek waar drempels nodig zijn, is prima. Vorig jaar meldde de Gelderse tv de installatie van zo'n voorziening in een parkeergarage in Twello.

Een goed voorbeeld van energie aftappen uit bestaande bewegingen is de Energy Floor. Dat is een dansvloer die oplicht door het hupsen van het publiek. Of je dat dan een 'duurzame dansvloer' moet noemen, zoals fabrikant Energy Floors op YouTube doet, is een tweede.

Een paar jaar geleden presenteerde de universiteit van Pennsylvania een voorstel voor een rugzak die energie haalde uit zijn eigen hotseknotsbeweging. Opbrengst: een watt of zeven, net genoeg om een smartphone op te laden. Het zou schelen in het meesjouwen van batterijen maar er kwam wel een dynamo bij de bagage. Bovendien: wat doe je als je een paar dagen niet hoeft te lopen? De rugzak om en een dansje doen?

Het artikel in New Scientist hierover (2005) citeert de uitvinder van een eerdere versie van de energieopwekkende schoen, eentje met piezoelektrische kristallen. Deze had de ontwikkeling stopgezet omdat de drager 'eruit zag als een schoenenterrorist.'

Energieschoen: http://www.youtube.com/watch?v=AwNpL1zSvVU

Energiedrempel: http://www.youtube.com/watch?v=bkCqDQEvSxU

Energietegel: http://www.youtube.com/watch?v=o3zBlULicmo

Energievloer: http://www.youtube.com/watch?v=3-UyxigI35U

http://www.youtube.com/watch?v=RCOBA3Yfm1k

Energierugzak: http://www.newscientist.com/article/dn7970