Amerikaanse auto's

Herbert Blankesteijn

Een van de leukste video's op het YouTube-kanaal Engineering Explained gaat over de betrekkelijk nieuwe tak van autoracen die Formule E heet: races voor elektrische wagens. Zeven minuten lang vliegen de interessante verschillen met conventioneel autoracen je om de oren. Het is echt een volledig nieuwe sport met heel specifieke strategieën vanwege de aangepaste regels, die weer voortkomen uit de eigenaardigheden van elektrisch rijden.

Zo vertrekken de wagens met een vastgelegde hoeveelheid elektrische energie in de accu's, namelijk 32 kWh per auto. Daarvan mag 28 kWh worden gebruikt, de rest is een 'thuiskomertje' om te voorkomen dat de auto stil komt te staan op het circuit. Eigenlijk beschikken de piloten over het dubbele: 56 kWh, maar die is verdeeld over twee racewagens. Om veiligheidsredenen hebben de auto's geen verwisselbare accu's en daarom stapt elke piloot halverwege de wedstrijd over op zijn tweede, identieke bolide.

Bij deze races gaat het erom alles te optimaliseren. Zo hard mogelijk rijden is niet altijd de beste strategie, want scheuren is niet zuinig en dan kan het gebeuren dat je de finish niet haalt (tot op zekere hoogte speelt dit probleem ook in de Formule 1). Als je niet op pole position start zul je moeten inhalen om als eerste bij de finish te zijn, maar een mislukte inhaalmanoeuvre is duur in termen van energie. Daar moet je dus verstandig mee omgaan. Zoals alle elektrische auto's hebben Formule E-racewagens terugwinning van remenergie. Maar het is niet altijd slim die te gebruiken: dit verhoogt namelijk de temperatuur van de accu en dan kan die te heet worden. En dat hangt ook weer van het weer af: bij koud weer zijn de marges ruimer dan in de hitte.

Ook bij de vleugels van de auto's hoort een optimalisatieverhaal. Zulke vleugels verbeteren de wegligging maar ze verhogen de luchtweerstand. Om die reden worden ze gebruikt tijdens kwalificatieraces (die de startvolgorde bepalen) maar niet in de race zelf. Dan moet de grip op de weg komen van aangepaste banden en vering.

De video's van Engineering Explained gaan altijd over autotechniek. Maker is de Amerikaanse ingenieur Jason Fenske. Zijn video's zijn het zoveelste voorbeeld van wat een gedreven amateur vermag met hedendaagse middelen. Een enthousiast persoon vertelt over zijn liefhebberij, gebruikmakend van goedgekozen lokaties (zoals diverse camera's in het interieur van een auto tijdens rijtests, soms in split screen), ingemonteerde ondersteunende videobeelden, schoolbordtekeningen en modellen (bijvoorbeeld opengezaagde onderdelen van een automatische transmissie). Fenske heeft er in vijf jaar tijd meer dan 70 miljoen views mee geboekt.

Sommige afleveringen zijn extra interessant door de actualiteit, bijvoorbeeld die over de verschillen tussen benzine- en dieselmotoren. En een terugkerend thema is het elektrische rijden. Eerder kwam Fenske al  met 'vijf redenen om een elektrische auto te kopen'. En in een van zijn spannendste (en langste) video's probeert hij in een Chevy Volt met een volle accu de geclaimde 53 mijl te rijden. Om de spanning niet te bederven verklap ik de uitslag hier niet.

Formule E:

https://www.youtube.com/watch?v=CwKsqBxzVL0

Chevy Volt:

https://www.youtube.com/watch?v=yFPjjLLaTSg

5 argumenten voor elektrisch rijden:

https://www.youtube.com/watch?v=ysHpmrwsEsY

Benzine vs diesel

https://www.youtube.com/watch?v=rXVJG9n6BAs