Galaxy Note 7 ontplofte door 'agressief ontwerp'

[of: Galaxy Note 7 ontplofte van pure dunheid]

De accu van de Samsung Galaxy Note 7 zat te strak in het pak. De ruimte waarin de accu in de smartphone zat opgeborgen kende geen marge. Daardoor kon de accu niet uitzetten, wat hij bij normaal gebruik hoort te kunnen doen. Twee hardware-ingenieurs komen tot die conclusie na eigen onderzoek. Samsung heeft zijn onderzoek naar de oorzaken nog steeds niet afgerond. De Galaxy Note 7 werd teruggeroepen omdat verschillende exemplaren ontploften of in brand vlogen.

De meeste berichten over de ongevallen met de Note 7 leggen verband met de extreme dunheid van het model. Dunheid is een eigenschap die een smartphone prestige geeft. Hoe dunner een accu, hoe dichter bijvoorbeeld de elektroden op elkaar worden gepakt of hoe dunner de isolatielaag daartussen. Beide vergroten de kans op kortsluiting. Als de energie van de accu in een kleine ruimte wordt samengeperst, is de energiedichtheid hoog, wat de gevolgen van kortsluiting ernstiger maakt.

De twee onderzoekers die nu hun eigen bevindingen publiceren, Anna Shedletsky en Samuel Weiss van Instrumental.ai, vestigen de aandacht op het fysiek opzwellen van een accu in zijn behuizing. Daarvoor moet 10% van de dikte van de accu als marge worden genomen. Dat zou in het geval van de accu van de Note 7, die 5,2 mm dik is, 0,5 mm hebben moeten zijn. De twee ingenieurs vonden géén marge. 'Agressief ontwerp'  noemen ze dat.

De onmogelijkheid op te zwellen kan de druk in de accu hebben verhoogd, met kortsluiting als gevolg. Maar anders zouden zich later wel andere problemen hebben voorgedaan: 'Wij geloven dat over een paar jaar de toestellen langzaam uit elkaar gedrukt zouden zijn door het uitzetten van de accu.' De twee vermoeden dat om die reden Samsung heeft gekozen voor het vernietigen van de hele productie in plaats van het vervangen van de accu's.