Het ideale geheugen

Herbert Blankesteijn

Elke paar jaar komt weer een nieuw type geheugen in zwang, groter en sneller. Groter (gemeten in megabytes) en sneller, maar altijd vluchtig. Sinds de allereerste Apple II homecomputer in 1977 staat het uitzetten van een computer gelijk aan het wissen van het geheugen. Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar vormen van geheugen die dit nadeel niet hebben. Beet heeft hier meer [LINK: 035 020629 De revolutie van de microponskaart.doc] dan eens [LINK: 042 020817 Geheugen kan véél sneller.doc] over geschreven. Om een of andere reden willen al die uitvindingen nog niet tot de markt doordringen.

Het Ovonic Unified Memory (OUM) van de firma Ovonyx is door Beet al eens in het voorbijgaan genoemd [LINK: 074 030409 Barrière Flashgeheugen overwonnen] maar nooit als zodanig besproken. Aanleiding om dat nu te doen is het feit dat Ovonyx een licentie [LINK: http://www.theregister.com/2005/02/04/elpida_licenses_ovonyx/] heeft verkocht aan het Japanse Elpida, een maker van geheugenchips met een omzet van ongeveer een miljard euro. Elpida maakt op dit moment vooral DRAM-chips, de meest gangbare in de huidige pc's. Intel had al een licentie van Ovonyx. OUM is dus geen hersenschim.

Wat is er bijzonder aan de geheugentechniek van Ovonyx? In OUM wordt een substantie gebruikt die lijkt op de gevoelige laag van een cd- of dvd-rw. Het materiaal op een herschrijfbare cd of dvd kan bij opwarming door een laserstraal van structuur veranderen. Er zijn twee toestanden waartussen een laser deze stof kan schakelen: kristallijn en amorf, dat wil zeggen zonder structuur. De laserstraal die bij het uitlezen wordt gebruikt, wordt door de ene toestand goed weerkaatst en door de andere slecht.

In OUM wordt de hoofdrol gespeeld door chalcogeniden, verbindingen van antimoon, telluur en germanium. Ook deze hebben een kristallijne en een amorfe toestand, en die kunnen onder invloed van elektrische spanning in elkaar overgaan. Aangezien de kristallijne toestand electriciteit beter geleidt dan de amorfe, kunnen ze op grond hiervan van elkaar worden onderscheiden.

Wanneer je op de site van Ovonyx [LINK: http://www.ovonyx.com/tech_html.html] over deze vorm van gegevensopslag leest, krijg je de indruk dat het beloofde land onder handbereik is. Een van de mooiste eigenschappen is wel het feit dat dit geheugen statisch is, dat wil zeggen dat het niet verdwijnt als de stekker uit het stopcontact gaat. Daarin is het te vergelijken met flashgeheugen, dat op dit moment in zwang is in digitale camera's en mp3-spelers. Maar OUM is even snel als de DRAM-chips die Elpida pleegt te maken voor pc's, dus veel sneller dan flash, en 'verslijt' minder snel. Flashgeheugen kan 'maar' 100.000 keer worden beschreven en gewist; OUM honderd miljoen keer vaker, dus praktisch gesproken oneindig vaak. Het vooruitzicht is bovendien dat OUM verder kan gaan in de miniaturisatie dan flash, dus meer megabytes op een chip krijgt.

Waarom gebruiken we het dan niet allang? We wachten immers al dertig jaar op computers die je niet elke keer na uitzetten opnieuw hoeft op te starten. Wel, de technologie waarop OUM is gebaseerd is zelfs al meer dan 35 jaar oud. Het chalcogenide blijkt er moeilijk te maken en de ontwikkeling en afvoer van warmte is een probleem. Niettemin heeft Intel in 2001 een proefchip van 4 MB laten maken en Samsung heeft vorig jaar een geheugen van 64 MB gedemonstreerd.

Het zou dus ieder moment zo ver kunnen zijn, al is natuurlijk elk nieuw type geheugen in eerste instantie erg duur. Het zou ook niks kunnen worden met OUM, bijvoorbeeld als een van de vele andere kandidaten met de eer gaat strijken.