Doorbraak met siliciumlaser

Herbert Blankesteijn

Het steeds verder verkleinen van electronische componenten levert de industrie volop problemen op. Warmteontwikkeling is daar een van, de traagheid waarmee electrische signalen de afstand tussen duizenden transistoren overbruggen een andere. Het verbod op gelijkvloerse kruisingen op een electronische chip is er nog een.

Al decennia wordt er geschermd met de mogelijkheden van de optische computer. Deze zou zoveel mogelijk gebruik moeten maken van lichtsignalen voor het vervoeren van informatie. Lichtstralen zijn sneller dan electronen, kennen minder warmteverliezen, en kunnen elkaar gewoon kruisen.

Intel heeft zojuist een flinke stap in die richting gezet met de ontwikkeling van een laser die gemaakt kan worden van silicium. Laserlicht (lichtgolven die met elkaar in de pas lopen) is nodig in optische computers omdat gewoon licht niet voldoende stuurbaar en beheersbaar is. Bruikbare lasers worden al wel gemaakt van galliumarsenide (GaAs) maar dat is duur en lastig in de fabricage. Lasers van silicium, het meest gebruikte materiaal in de chiptechnologie, konden tot nog toe niet continu werken. Daardoor waren ze in feite niet toepasbaar.

De techniek die tot nu toe is gebruikt voor het opwekken van laserstralen in vaste stof maakt gebruik van recombinatie: electronen worden losgemaakt van atomen in een kristal en wanneer deze zich herenigen ontstaat licht. Ook de bekende led's (light emitting diodes), die in bijna alle lampjes in consumentenelectronica zitten en ook in moderne stoplichten, werken volgens dit principe. Maar wil de recombinatie laserlicht opleveren, dan moet aan strenge voorwaarden worden voldaan en die zijn in silicium niet goed te realiseren.

Intel gebruikt nu een alternatieve manier voor het opwekken van laserlicht. De techniek doet denken aan het plaatsen van een aangeslagen stemvork op een tafelblad: de stemvork lijkt geen geluid te maken, maar brengt wel de tafel aan het zingen. In termen van licht: de Intel-onderzoekers stellen een stukje silicium bloot aan pulsen van laserlicht. Het stukje silicium is aan weerszijden voorzien van halfdoorlatende spiegels, zodat het laserlicht heen en weer gaat kaatsen. Dit brengt het materiaal tot 'zingen': aan de ene kant gaat er een gepulste laserbundel van de ene golflengte in, aan de andere kant komt er een continue straal van een andere golflengte uit. De wetenschappelijke term hiervoor is 'gestimuleerde Ramanverstrooiing'. Zo'n continue straal is ideaal als datadrager.

Voor deze straal een bruikbare intensiteit bereikte moest Intel nog wel een probleem oplossen. De activiteit in het silicium maakte electronen los die het ontstaan van het gewenste laserlicht verstoorden. De oplossing was de aanleg van een spanningsverschil loodrecht op de richting van het licht, dat de electronen zijwaarts wegvoerde. Zo werd de electrische vervuiling voortdurend weggespoeld. Een prachtige animatie van een en ander is te vinden op de website van Intel [LINK: http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20050217tech.htm].

Siliciumlasers laten ook een elegante aansluittechniek toe. Optische componenten moeten heel precies op elkaar worden aangesloten. In silicium kan dat relatief makkelijk, door een geul op de chip te etsen waar je een glasvezel in kan 'klikken'.

In een optisch systeem is een bruikbare laserstraal nog maar het begin. Daarna komt een 'modulator' die de straal voorziet van betekenisvolle gegevens. Ook op dit gebied gaat Intel met reuzensprongen vooruit. Een jaar geleden demonstreerde het bedrijf een modulator van silicium die 1 gigabit per seconde op een laserstraal kon 'schrijven'. Inmiddels haalt Intel in een experimenteel systeem 4 gigabit per seconde. Optische modulators zitten op 10 gbps, maar vereisen onderdelen van het dure GaAs. Modulators op basis van silicium kunnen goedkoper zijn.

Een optische computer is er niet van de ene dag op de andere. Het gaat stapje voor stapje en onderdeel voor onderdeel, maar het doel komt al dichterbij. De siliciumlaser denkt Intel over een jaar of vijf als commercieel product te kunnen gaan maken.