Pas op voor de brandstofcel

Herbert Blankesteijn

Hoe lang doet u met een volle accu in uw laptop? Sommige accu's schijnen het vier uur uit te houden met een lading - om een of andere reden heeft Beet er zelf nooit zo een. Hier blijft het maximum anderhalf uur.

Hoe dan ook zou de wereld geholpen zijn met een brandstofcel voor laptops en trouwens ook voor kleine mobiele gadgets als telefoons. De kleurenschermen van telefoons staan steeds langer aan en we kunnen toestellen met harde schijven verwachten, die ook heel wat stroom lusten.

Naar die brandstofcellen wordt al jaren onderzoek gedaan. Op de Cebit in Hannover kon het Taiwanese bedrijf Antig Technology een prototype laten zien. Op het Intel Developer Forum in San Francisco heeft het Amerikaanse Millennium Cell ook een prototype gedemonstreerd. Het lijkt erop dat de brandstofcel binnen afzienbare tijd op de markt komt, misschien eind dit jaar al.

Een brandstofcel is op te vatten als een miniatuur generator, die loopt op een brandstof als methanol of waterstof. Binnenin vindt een geleidelijke, beheerste verbranding plaats die vooral electriciteit genereert en zo weinig mogelijk warmte. Het belangrijke verschil met een accu is dat de brandstofcel bij dezelfde omvang of gewicht veel meer energie-inhoud heeft. Je zou er vijf tot tien keer zo lang mee kunnen doen als met een volle accu. Het exemplaar van Antig is ongeveer zo groot als een cd-doosje en heeft een vermogen van 12 W, genoeg voor een laptopcomputer.

Een vertienvoudiging zou betekenen dat je een werkweek lang niet aan een stopcontact hoeft te denken. Wat precies de levensduur wordt hangt af van de brandstof: waterstof bevat meer energie dan methanol, maar het is de vluchtigste stof ter wereld. Het is notoir moeilijk in een reservoir op te bergen. Ook methanol is trouwens niet kinderachtig; het is weliswaar vloeibaar maar in tegenstelling tot waterstof bijzonder giftig. Andere brandstoffen, benzine bijvoorbeeld, hebben te weinig energie per gram en komen daarom niet in aanmerking.

En hier komt dan een oude natuurwet om de hoek kijken, de wet van behoud van ellende. Want de exotische eigenschappen van de vereiste brandstoffen zorgen ervoor dat je ze niet zelf zult kunnen vullen, zoals je dat met een tankje printerinkt wel kunt doen.

Beet noemt niet voor niets de printerinkt, want als de brandstofcel een standaardonderdeel van de notebook wordt, valt te verwachten dat notebookfabrikanten hetzelfde businessmodel zullen gaan volgen. De brandstofcel zelf, het nieuwe vaste onderdeel van de notebook of telefoon, zal goedkoop worden verkocht. En dan komen er merkspecifieke tankjes met een torenhoge prijs waar je elke maand een paar van nodig hebt. Kijk er niet van op als het snoer voor het lichtnet werd afgeschaft. 'Maar meneer, dat is toch niet meer nodig. Uw notebook heeft een brandstofcel, dat is beter voor u.' En zo zit je vast aan hoge vaste kosten om een laptop of telefoon in bedrijf te houden.

Handige accessoirebouwers zullen voor veelverkochte laptops accu's en netsnoeren op de markt brengen, en alternatieve tankjes. Daarop gaan de fabrikanten chips ontwerpen die accu's detecteren en verifiëren of er een brandstoftankje is gebruikt van het eigen merk. Ontdekt de chip ongewenste elementen, dan gooit hij de boel op slot. Vergezocht? Inzake printers gaat het op dit moment net zo.

Beet hoopt met dit zwartgallige scenario ongelijk te krijgen, want het zou al mooi zijn een werkdág zonder stopcontact te kunnen, laat staan een hele week. Over een jaar weten we hopelijk meer over de commerciële vorm die de brandstofcel gaat krijgen.