Nieuws: groei harddisks neemt niet af

Herbert Blankesteijn

De harde schijven die onze pc's opslagruimte bieden, die in menige mp3-speler zitten en binnenkort ook in telefoons, die harde schijven kunnen nog even blijven groeien. Hitachi gaat een techniek in productie nemen die volgens de Japanse fabriek schijven van een terabyte (1000 gigabyte) mogelijk maakt.

Beets eerste harddisk was 200 MB groot. Dat is de omvang van een modale mp3-speler van nu, een kwart van het werkgeheugen van de pc waarop deze aflevering wordt getypt en nog geen duizendste van de huidige schijfruimte die Beet meent nodig te hebben. We praten over 1993 of daaromtrent, een tijdperk waarin mp3 nog moest worden uitgevonden en waarin niemand erover piekerde audio of video in welke vorm dan ook op te slaan.

[Staafdiagram.jpg]

De dichtheid waarmee gegevens op harddisks worden opgeslagen neemt nog sneller toe dan andere eigenschappen van computerapparatuur. Dit grafiekje van IBM toont dat van 1990 tot 1996 het aantal gigabits per vierkante inch elke twee jaar ruim verdubbelde, maar per 1996 begon een verviervoudiging elke twee jaar, dus een verdubbeling per jaar. Op dit moment is een datadichtheid van 100 Gb/in2 de norm. Omdat een byte gelijk is aan acht bits en een vierkante inch zes cm2 beslaat, komt dit neer op 2 GB/cm2

Boven de markt hangt al jaren als een zwaard van Damocles het super-paramagnetische effect. Dit bestaat uit het spontaan omklappen van magnetische gebiedjes in een materiaal. Het magnetische oppervlak van een harde schijf bestaat uit een massa microscopische magneetjes, die alleen omgedraaid mogen worden door toedoen van de lees- en schrijfkop. Een spontane verandering wordt mogelijk zodra de magnetische gebiedjes die één bit voorstellen, klein genoeg zijn. Spontane veranderingen zijn schadelijk want daarmee zou een een 0 overgaan in een 1 of andersom, zodat informatie in zijn tegendeel verandert.

Wanneer gaat dit effect optreden? Ongeveer nu. In 1996 werd nog gedacht dat dat ergens tussen 50 en 100 Gb/in2 zou gebeuren. Dat bleek niet het geval maar veel verder dan 100 Gb/in2 is de industrie nog steeds niet. Met de huidige techniek lijkt de grens bereikt.

[perpendicular4.gif]

De kompasnaaldjes die bits vertegenwoordigen wijzen tot nu toe in de draairichting van de harddisk. Hitachi gaat nu een techniek toepassen die in het Engels 'perpendicular recording' heet, wat je zou kunnen vertalen als 'loodrechte opslag'. De kompasnaaldjes gaan rechtop staan. Het lijkt vanzelfsprekend dat rechtopstaande magneten dichter op elkaar kunnen staan en de tenenkrommende videoclip 'Get Perpendicular' [LINK: http://www.hitachigst.com/hdd/research/recording_head/pr/] van Hitachi speelt daarop in. Maar het is geen kwestie van het rechtopzetten van de bitjes zoals ze nu zijn. Het gaat er meer om dat je een magnetisch gebiedje makkelijker smal kunt maken dan kort, dus dat het rechtopzetten verdere verkleining toelaat. En verder dat bij loodrechte opslag de rechtopstaande kompasnaaldjes nooit recht tegen elkaar inwijzen en dus minder de neiging hebben elkaar om te draaien (zoals bekend stoten twee noordpolen elkaar af, en twee zuidpolen ook).

De loodrechte opslag als zodanig is meer dan een eeuw terug uitgevonden door de Deen Valdemar Poulsen en staat zich al jaren warm te lopen voor toepassing in harde schijven. Omdat de techniek een nieuw soort lees- en schrijfkoppen vereist (zie de illustratie), zijn de fabrikanten er niet aan begonnen voor het echt nodig was. Ook Seagate en Toshiba staan ermee klaar. De harddisks van Hitachi met deze techniek komen eind dit jaar op de markt, zij het nog niet met spectaculaire dichtheden. Pas in 2007 denkt Hitachi 230 Gb/in2 te bereiken, goed voor pc-schijven van 1000 GB. Welke techniek daarna het stokje moet overnemen is op dit moment nog onbekend - misschien het holografische [LINK: 159 050223 De terabyte-schijf.doc] principe dat Beet kort geleden heeft beschreven.

.