Tijd_voor_een_nieuw_beeldscherm

Herbert Blankesteijn

De prijzen van platte lcd-schermen dalen vrolijk verder; nog even en iedereen heeft er een. Tijd dus voor een nieuwe techniek om zich aan te dienen, zodat we allemaal weer wat nieuws kunnen kopen. Motorola presenteert zo'n techniek, op basis van nanobuisjes.

Nanobuisjes, even het geheugen opfrissen. Koolstofatomen kunnen zich rangschikken in een zeshoekig patroon en dit levert chemische stoffen op als benzeen en duizenden verwante verbindingen. In 1985 is ontdekt dat de zeshoeken zich ook konden vormen tot een voetbalvormig molecuul. Dat werd Buckminsterfullereen genoemd, naar Buckminster Fuller [LINK: http://www.bfi.org/introduction_to_bmf.htm] (1895-1983), die deze geometrische structuur als wiskundige, ingenieur en architect heeft onderzocht.

In 1990 werd algemeen bekend dat er ook buisjes van zeshoeken konden ontstaan, als rolletjes kippegaas. De balvormige en buisvormige moleculen (buckyballs resp. bucky- of nanotubes) hebben tal van wonderlijke eigenschappen, onder andere op het gebied van geleiding van electriciteit. Twee jaar geleden publiceerde IBM onderzoeksresultaten [LINK: 082 030604 Buckybuizen bedraden nieuwe chips] die bedrading van chips met nanobuisjes mogelijk maakten. Praktische toepassing hiervan heeft Beet nog niet waargenomen.

Motorola's vinding betreft een kruising van de werking van de aloude beeldbuis en die van het lcd-scherm. In de beeldbuis zit, kort door de bocht geformuleerd, een electronenkanon dat een afbeelding tekent op de achterkant van het scherm waar u vóór zit. Omdat één kanon het hele scherm moet bestrijken, moet het op enige afstand van het scherm worden gemonteerd. Daarom is een beeldbuis altijd ongeveer even diep als breed.

Een lcd-scherm kan plat zijn doordat elk beeldpuntje zijn eigen aansturing heeft. Elk rood, groen of blauw puntje kan door een transistorretje in het scherm zelf worden aan- of uitgezet. De diepte van een lcd-scherm wordt vooral bepaald door de lichtbak die ervoor moet zorgen dat het scherm licht geeft, en hoeft maar een cm of zes te bedragen. Overigens neemt zo'n 'flat panel' toch al gauw zo'n 15 cm diepte in beslag; dat komt door de voet die het geheel overeind moet houden.

Motorola is erin geslaagd elk pixeltje een eigen electronenkanon te geven. Het bedrijf heeft een prototype kleurenscherm met een diagonaal van vijf inch (12 cm) getoond. Op de achterkant van het scherm kan Motorola nanobuisjes laten groeien, voor elke pixel één, van een duizendste mm lang en met een diameter van nog eens duizend keer zo klein. Via deze nanobuisjes worden electronen afgevuurd op een fluorescerende laag op de glasplaat. Dus net als bij een lcd-scherm wordt elk beeldpuntje in het scherm zelf aangestuurd, en net als in een beeldbuis is het het scherm zelf dat licht geeft. Er is daardoor geen diep electronenkanon nodig, én geen lichtbak. Daardoor kan het scherm nóg platter zijn dan de lcd-variant. Typische lcd-nadelen als een beperkte kijkhoek en een wat trage reactie van het scherm bij snelle beeldwisselingen heeft het scherm van Motorola niet.

Volgens Motorola kan een fabriek van lcd-monitors worden verbouwd tot fabriek van het nieuwe type scherm (nano-emissive display, NED) door de helft van de apparatuur te vervangen. Fabrieken van plasmaschermen hoeven maar een kwart van de machines de deur uit te doen.

Motorola moet natuurlijk niet doen alsof zijn kostje al is gekocht. Het bedrijf gokt erop dat gespecialiseerde beeldschermenmakers licenties nemen; het gaat niet zelf monitors produceren. Maar schermenfabrieken hebben de keus uit meer technieken, zoals bijvoorbeeld die van de oled's [LINK: 062 030115 En dan nu het oprolbare beeldscherm], die zelf licht geven en dus óók heel platte schermen toelaten. Oled's worden zelfs hier en daar al toegepast in schermen van mobiele telefoons. Samsung zal dezer dagen een prototype oled-beeldscherm  tonen van maar liefst 40 inch. Volgens Motorola kan zijn techniek binnen twee jaar commercieel zijn als fabrikanten er 'op agressieve zijze' op overstappen, aldus een woordvoerster. Of dat gebeurt is allesbehalve zeker.