Mechanisch geheugen uit Nederland

Herbert Blankesteijn

In de race naar kleiner, goedkoper en meer verschijnen met de regelmaat van de klok nieuwe soorten computergeheugen die kans maken op een plekje in de digitale machines van de toekomst. De laatste keer dat Beet de zaken op een rijtje zette was nog geen half jaar geleden [LINK: 157 050209 Het ideale geheugen.doc]. Intussen is er een nieuwe ster aan het firmament verschenen: Nanomech-geheugen. Nanomech-geheugen bestaat uit miljoenen minuscule hefboompjes die met korte electrische pulsen kunnen worden omgezet. Elke hefboom vertegenwoordigt zo een bit aan informatie (1 of 0).

Het wordt op de markt gebracht door een in Nederland gevestigd bedrijf, Cavendish Kinetics [LINK: http://www.cavendish-kinetics.com]. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de wortels van Cavendish in Engeland liggen, bij het beroemde Cavendish-laboratorium [LINK: www.phy.cam.ac.uk/] van de universiteit van Cambridge. De onderzoeksfaciliteiten van het bedrijf zitten daar nog steeds. Voor de locatie van de hoofdvestiging is Den Bosch gekozen vanwege de voordelen van Nederland op het gebied van belastingen en subsidies, en omdat het een goedkoper land is dan Engeland. Cavendish Kinetics is ook geen fabriek, maar een handelaar in 'intellectual property' zoals licenties op octrooien.

Elke hefboom in een nanomech-geheugen hangt als een duikplank vlak boven het oppervlak van de chip waar hij deel van uitmaakt. Onder de plank zit een electrode, en als er een spanningsverschil wordt aangelegd, zal de plank worden aangetrokken, zal hij doorbuigen en uiteindelijk aan de electrode blijven kleven. Dit effect heet 'stiction'; het heeft ermee te maken dat op micro- en nanoschaal eigenlijk alles een beetje kleverig is door de krachten tussen atomen en moleculen.

[Illu van http://www.cavendish-kinetics.com/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=153

of uit CKTwoPager.eFuse.pdf, onderaan eerste pagina]

Hier bereiken we een belangrijk facet van deze techniek. Volgens Paul Billig, werkzaam in de Amerikaanse vestiging van het bedrijf in Newark, Californië, is de lengte van de plankjes cruciaal. 'Zijn ze te kort, dan blijven ze niet plakken, en als ze te lang zijn dan komen ze nooit meer los.' Wat de gekozen lengte precies is, is bedrijfsgeheim maar de plankjes zijn enkele micron (duizendste van een mm) lang en minder dan een micron breed.

Een vastgeplakte hefboom kan worden gedetecteerd doordat er electrisch contact is met de electrode eronder. Hij kan in zijn oorspronkelijke stand worden teruggezet door de aantrekkende kracht van een electrode erboven. De nanomech-geheugens worden gemaakt met standaardtechnieken uit de chipfabricage en kunnen zelfs een plaats krijgen bovenop andere circuits, wat kostbare ruimte bespaart.

En er zijn veel meer voordelen volgens Cavendish Kinetics. Nanomech-geheugen kan tweehonderd keer sneller worden beschreven en vereist vijftig tot honderd keer minder electrische energie. Dit laatste komt doordat, eenmaal beschreven, zo'n geheugen geen electriciteit nodig heeft om zijn informatie te behouden, in tegenstelling tot de geheugens die nu in computers gebruikelijk zijn. Verder zou nanomech bestand zijn tegen temperaturen tot 200 graden, tegen straling en tegen extreme versnellingen (het bedrijf heeft het over honderd miljoen keer de zwaartekracht). Zodoende zou het erg geschikt zijn voor toepassing in de ruimtevaart.

Op dit moment zijn er werkende voorbeelden met een capaciteit van 256 kB, maar in New Scientist heeft oprichter Charles Smith gezegd te streven naar geheugens die in de gigabytes (miljarden bytes) lopen. De eerste toepassingen worden verwacht in 'embedded' electronica, dat wil zeggen op weinig zichtbare plaatsen, geïntegreerd in kant-en-klare apparatuur. Daarvoor zijn er al enkele aspirant-klanten. De eerste exemplaren van uitgebreid geheugen voor meer algemene toepassingen verwacht Smith pas over minstens anderhalf jaar.