Kieskeurige beeldschermen

Herbert Blankesteijn

Beet ziet de laatste tijd opmerkelijk veel berichten over beeldschermen waarop je als buitenstaander niet zomaar kunt meekijken. Als je in de trein zit, of in een café, wil je zelf een mooi beeld. Maar hoe minder anderen daarvan zien, hoe beter. Toch?

Zo is Toshiba deze zomer gekomen met een techniek genaamd View Angle Control Filter (vacf). Een vacf-scherm bestaat eigenlijk uit twee schermen met daartussen een filter. Wie recht voor een vacf-monitor zit ziet een goed beeld. Onder een hoek verandert het plaatje in een blokjespatroon. Hoe snel dat gebeurt is via het filter instelbaar.

[vacf.jpg]

Het scherm wordt er 2,5 mm dikker van en 250 gram zwaarder. Naar schatting van Beet wordt een laptop 1000 euro duurder, want de Tecra M3, een laptop met vacf, kost hier [LINK: http://uk.computers.toshiba-europe.com/cgi-bin/ToshibaCSG/news_article.jsp?service=UK&ID=0000006141] 1200 pond zonder BTW en dat komt neer op zo'n 2000 euro inclusief.

Concurrentie komt van 3M met een folie die werkt als een lamellengordijn. Je kunt wel rechtuit erdoorheenkijken maar niet onder een hoek. Deze filters worden al twee jaar verkocht onder de merknaam 'Privacy'. Het kost [LINK: http://www.misco.nl/productinformation/~84302~/3M%20PF17.0%20%20PRIVACYSCHERM.htm] slechts 130 euro om een laptop ermee uit te rusten.

Waarom zijn deze accessoires bizar? Omdat ze als feature terugbrengen wat ooit als probleem de wereld is uitgeholpen: de kijkhoekafhankelijkheid van lcd-schermen. Bovendien omdat ze niet goed genoeg werken. Want een echte pottekijker zit achter je. Die kijkt vlak langs je hoofd, zodat je hem zelf niet ziet, en heeft geen last van een 'oplossing' die gluren onder een hoek onmogelijk maakt.

Ze zijn bovendien vreemd omdat in het verleden veel betere oplossingen zijn bedacht. Toevallig bracht computergoeroe Bruce Schneier deze zomer op zijn blog [LINK: http://www.schneier.com/blog/archives/2005/09/] een bericht over een 'Privacy Enhanced Computer Display' van Mitsubishi. Dit scherm laat afwisselend het juiste beeld zien en het fotonegatief van hetzelfde beeld, en dat met een frequentie van 120 keer per seconde. Alleen met een bril die de juiste helft van de beelden doorlaat kun je zien wat er op het scherm gebeurt. Dat is in feite een garantie dat omstanders niets kunnen zien, en dat is veel beter dan het halve werk van Toshiba en 3M.

Verschillende media, zoals WebWereld [LINK: http://www.webwereld.nl/articles/37273] en Security.nl [LINK: http://www.security.nl/article/11776/1], namen het nieuws van Schneier over. Ze hadden niet in de gaten dat de webpagina [LINK: http://www.merl.com/projects/privatedisplay/] waar Schneier naar verwees, dateerde uit 2001. Beet heeft het mailadres van de betrokken onderzoeker van Mitsubishi nog aangeschreven, tevergeefs. Met onbekende bestemming vertrokken.

Geeft niet, want in deze reis terug in de tijd vinden we het allerbeste privacyscherm in 1996. Een bedrijf genaamd Man & Machine had zich gerealiseerd dat een lcd-scherm bestaat uit een lichtbak en twee polaroidfilters. Het eerste filter selecteert een bepaalde polarisatierichting. Tussen de filters zit een laag vloeibaar kristal ('liquid crystal display'). Hier wordt per beeldpuntje de polarisatierichting al of niet gedraaid, zodat het door het tweede filter wel of niet wordt tegengehouden. Daardoor ontstaat het bedoelde beeld.

De truc van Man & Machine, productnaam InvisiView, was het laatste polarisatiefilter te verwijderen. Wie dan zomaar naar het scherm keek zag alleen wit. Maar de eigenaar van de behandelde laptop kreeg van M&M een polaroidbril - niet gelijk aan brillen uit de winkel - die precies deed wat het verwijderde filter zou doen. Resultaat: perfect beeld voor precies één persoon. Kosten van operatie plus bril (in 1996): 460 gulden.

Over dit bedrijf of dit product is niets recents te vinden, hoewel Beet meent dat het door de werking en de eenvoud de beste oplossing is van de hier besprokene. Daarom heeft Beet het aan zekerheid grenzende vermoeden dat het probleem niet bestaat. En daarom kan Toshiba het schudden met zijn View Angle Control Filter.