Kijken naar de buckybuis

Herbert Blankesteijn

Het Amerikaanse bedrijf Applied Nanotech heeft een beeldscherm gedemonstreerd op basis van nanobuisjes van koolstof. Tv's en monitors volgens deze techniek kunnen platter, helderder en zelfs goedkoper zijn dan de huidige platte tv's, waarvan de meeste technisch verwant zijn aan de lcd-uitleesvensters van rekenmachines. In feite worden elementen van de lcd-techniek en die van beeldbuizen met elkaar gekruist, zodat de voordelen van beide overblijven.

Eerder dit jaar heeft Motorola al een scherm van vijf inch laten zien, maar dat van Applied Nanotech is groter dan ooit: 22 inch. De demonstratie is ook op internet te vinden (www.nano-proprietary.com): een dame zingt een soort songfestivalliedje. De beeldkwaliteit is verschrikkelijk. Volgens het bedrijf komt dit doordat het prototype is gemaakt op gebruikte apparatuur in overgeschoten tijd, zonder gebruik van een stofvrije ruimte. Het is niet meer dan een 'proof of concept'.

De koolstofbuisjes zijn familie van de bekende buckyballs: in 1985 ontdekte voetbalvormige moleculen, opgebouwd uit zeshoeken van koolstofatomen. In 1990 bleek dat er ook buisjes van zeshoeken konden ontstaan, als rolletjes kippegaas. Deze werden al snel in de wandeling buckytubes genoemd. Ook de benaming 'nanobuisjes' is in zwang geraakt, omdat ze een diameter hebben van ongeveer 1 nm (een miljoenste mm).

Deze buisjes hebben tal van wonderlijke eigenschappen, waarvan een is dat ze electronen kunnen uitzenden, net als een scherpe punt van metaal. Dit heet 'veldemissie,' in het Engels 'field emission.' Een ouderwetse beeldbuis heeft een electronenkanon dat geladen deeltjes afvuurt op een laag fosfor of een dergelijke chemische stof die daardoor oplicht. In een beeldbuis als die van Applied Nanotech, een 'field emission display' of fed, heeft elk beeldpuntje zijn eigen nano-electronenkanon in de vorm van een bos koolstofbuisjes.

Een lcd-scherm is eigenlijk een regelbaar filter met een lichtbak erachter. De lichtbak draagt flink bij aan de dikte van het scherm. Het scherm van een fed geeft zelf licht en heeft daarom geen lichtbak nodig. Bekende nadelen van lcd-schermen als kijkhoekkwesties, responstijden en zichtbaarheid bij veel omgevingslicht vormen geen probleem. Wat meer is, de nanobuisjes kunnen worden aangebracht via een soort printprocédé, wat de belofte inhoudt van goedkope fabricage.

Verschillende electronicafabrikanten zijn met dit soort beeldschermen bezig, onder andere Samsung, Toshiba en Canon. Die van Toshiba en Canon gebruiken sed (surface conduction emission display), een iets afwijkende techniek, waarbij niet nanobuisjes maar andere materialen voor de emissie van electronen zorgen. Commerciële producten kunnen tegen het einde van 2006 op de markt zijn.