Herbert zoekt: Poorten in routers

Herbert Blankesteijn

Hoe ging dat ook weer met geluidskaarten, vijftien jaar geleden? Je verstand hebben van IRQ's, DMA's en geheugenadressen, en je moest de juiste waarden daarvan invullen bij de installatie van je geluidskaart. Installeerde je een spel of zo, dan moest je die waarden nog weten en opnieuw invullen. Had je er één verkeerd, dan kwam er geen geluid uit het spel.

Soortgelijke problemen had je met modems, netwerkkaarten en dergelijke. Het is goed te weten dat zulke problemen uiteindelijk overwonnen worden - zo goed dat de herinnering eraan vervaagt.

Problemen worden overwonnen maar er komen altijd weer nieuwe. Wat de geluidskaart was rond 1990, dat is nu de router. Ik word er stapelgek van.

Op zichzelf zijn routers makkelijk te installeren (inpluggen en werken) en geven ze weinig problemen in het dagelijks gebruik (geen). Ze verbinden mijn computers met elkaar en met internet, en doen dat keurig.

De ellende ontstaat wanneer ik iets anders wil dan websurfen en e-mailen. Zodra je een ip-telefoon of een netwerkcamera wilt aansluiten bijvoorbeeld, of als je eMule optimaal wilt gebruiken of een spel voor de jonge garde moet configureren. Zulke apparaten en programma's versturen en ontvangen hun data via een 'poort'. Zo'n poort is geen fysiek aansluitpunt maar iets abstracts - het komt erop neer dat elke activiteit op internet van een andere poort gebruikmaakt. Websurfen poort 80, e-mail poort 25, ftp poort 21, enzovoort. Er zijn 65535 poorten (twee tot de macht zestien min één).

De router moet het verkeer op een bepaalde poort naar het juiste apparaat sturen, anders is het bewuste apparaat niet bereikbaar vanaf internet. Dat heet port forwarding. Je kunt dat instellen in de router, en als je geluk heb staat daarover iets in de handleiding van de router.

Maar het staat NOOIT in de handleiding van het apparaat of de software die je aan het configureren bent. Dat komt doordat de makers niet weten welke router je hebt, terwijl iedere router op een andere manier wordt ingesteld. Als je geluk hebt legt de fabrikant het uit voor één type router, maar meestal word je verwezen naar de handleiding van je eigen router. En dan ben je zuur, want als daar al wat instaat, is vaak de terminologie anders. 'Port forwarding' komt in mijn manual helemaal niet voor. De instellingen die ik moet maken vind ik onder 'Virtual Server', weet ik intussen, maar het heeft even geduurd voor ik daarachter was. Er wordt weer wel onderscheid gemaakt tussen 'Public Port' en 'Private Port' en er moet een 'Host IP Address' worden opgegeven, om maar te zwijgen van de keuzen tussen TCP en UDP. Allemaal dingen waar de handleidingen van de betreffende apparaten of software juist weer niet van reppen. Door schade en schande weet ik nu ongeveer hoe ik kan zorgen dat het werkt, maar begrijpen - nee.

Universal Plug & Play (UpnP) schijnt veel van deze moeilijkheden op te lossen - al had ik dit juist in Windows XP uitgezet in het kader van de veiligheidsadviezen van een computerblad. Binnen afzienbare tijd zal ik dus toch maar een nieuwe router aanschaffen, mét UPnP. Probleem opgelost. Het staat vast dat er dan iets anders in het honderd loopt. Zal mij benieuwen wat.