Op naar magnetronica

Herbert Blankesteijn

Een onderzoekster in de VS is erin geslaagd een bouwsteen voor een processor te maken die niet werkt met electrische stroompjes maar met magnetische velden. Verschillende hindernissen op weg naar zuiniger computers kunnen hiermee worden genomen.

Een van de grootste problemen bij moderne electronica is de warmteproductie. Als processors en dergelijke niet voldoende worden gekoeld, gaan ze stuk. Hoe kleiner de chips worden en hoe sneller, hoe groter dit probleem. Al die warmteproductie kost ook energie, en dat beperkt de levensduur van batterijen en accu's.

Niet dat Alexandra Imre uit Boedapest het zomaar even beter kan dan de industriële giganten, maar een mooi perspectief biedt ze wel. Aan de universiteit van Notre Dame in Indiana heeft ze een onderdeel geconstrueerd van een mogelijke toekomstige 'magnetronische' computer. Dit element zou de transistor kunnen vervangen bij de logische bewerkingen die in iedere pc plaatsvinden. Haar onderzoek was een publicatie waard in Science van 13 januari.

Imres vinding is een samenstel van vijf minuscule magneetjes van nikkel-ijzer, een van de gewoonste magnetische materialen ter wereld. De nanomagneten zijn 135 nanometer lang, 70 nm breed en 30 nm dik (1 nm is een miljoenste mm). Zo experimenteel als haar werk is, met deze maten kan ze op tegen de modernste chips.

De vijf magneten zijn gerangschikt in een kruispatroon, waarin één van de vijf centraal ligt. Hun magnetische richting wijst langs een van de assen van het kruis. Van de vier buitenste exemplaren dienen er drie als 'invoer': de richting daarvan wordt van buitenaf gemanipuleerd. In de experimenten van Imre werd dat gedaan door een soortgelijk magneetje erbij te brengen. In een toekomstige magnetronische chip kan dat volgens Imre gebeuren door er een electrisch stroompje langs te laten lopen.

De magneet in het centrum staat bloot aan de invloed van de drie invoermagneten. Twee liggen er in het verlengde van de middelste. Deze twee proberen hem dezelfde oriëntatie te geven als ze zelf hebben, doordat noord en zuid van een magneet elkaar aantrekken. Eén invoermagneet ligt naast die in het midden en deze doet zijn best hem tegengesteld te richten. De richting die de centrale magneet uiteindelijk krijgt is het resultaat van 'meeste stemmen gelden' van de drie inputmagneten. De vijfde, de outputmagneet, ligt naast de centrale en neemt vanzelf een tegengestelde oriëntatie aan. Deze wordt uitgelezen als resultaat van de drie inputs.

Elke combinatie van de drie inputmagneten heeft een eenvoudig te berekenen output. Met dit ene ontwerp kunnen verschillende logische functies worden vervuld  die in computers nodig zijn, zoals EN, OF en NOCH. In de proeven van Imre kon deze logische poort honderd miljoen bewerkingen per seconde doen, dat is dus een frequentie van 100 MHz. 'Gezien de eigenschappen van het materiaal kan dat zeker sneller, maar niet sneller dan in de huidige electronica,' mailt Alexandra Imre vanuit Indiana.

Een lokkend voordeel is het feit dat magneten hun stand behouden als de stroom wegvalt. Een computer op basis van een dergelijke techniek kan zuiniger zijn, dus langer doen met een acculadig, en vereist minder koeling. Ook hoeven apparaten op basis van een dergelijke techniek niet langdurig op te starten, en kun je straffeloos de batterij verwisselen wanneer het ding aanstaat. Aangezien Imres logische poort verschillende functies kan vervullen kan een chip met een aantal van deze onderdelen in een handomdraai worden geprogrammeerd tot een chip met een compleet andere werking.

Hoe mooi deze vergezichten ook zijn, dit is wetenschappelijk onderzoek, en ondanks de belofte zal het jaren duren voordat commerciële chips zelfs maar deels magnetronisch zijn.