Auto zet zich schrap

Airbags blazen zich op wanneer een ingebouwde sensor een schok voelt. Ze wachten dus tot de botsing een feit is. In een Europees onderzoeksprogramma is een systeem ontwikkeld dat al in actie komt enkele tienden van een seconde vóórdat er contact is. Daardoor kan de auto net op tijd de spieren spannen.

Het systeem bestaat uit camera’s en radar die de zijkant van de wagen in het oog houden. Als er iets nadert en een botsing lijkt onvermijdelijk, schuift een stuk metaal tevoorschijn dat een starre verbinding completeert tussen het portier en de andere kant van de carrosserie. Dat gebeurt een kwart seconde voor het fatale moment. Het ziet er op de video bij een zijdelingse botsing met 50 km/u niet uit of dat veel helpt. Toch stellen de onderzoekers van het EU-project APROSYS in een artikel in New Scientist dat het botsende voertuig 5 tot 10 cm dieper was binnengedrongen zonder deze bescherming.

In de huidige vorm zou de metalen staaf het openen van het portier onmogelijk maken - ook als de auto nog intact is. De versterking zou dan in de garage moeten worden verwijderd. Maar die constructie wordt nog verbeterd. Verder bestaat de kans dat in eerste instantie niet de versteviging in productie wordt genomen maar alleen het waarschuwingssysteem. Dat zou dan worden gebruikt om airbags al vóór een botsing op te blazen.

Tot lering en vermaak volgen hier nog twee video’s van botsproeven met minder veilige auto’s. Het busje hieronder is volgens de site CarDomain een Volkswagen, zo te zien geladen met bakstenen. De auto in de tweede video is een Chinese Jiangling Landwind. Let op hoe het stuur in het gezicht van de bestuurder wordt gelanceerd, ondanks de airbag.