De snelste stoommachine

Herbert Blankesteijn

Als alles volgens plan gaat wordt dezer dagen het wereldrecord hardrijden voor stoomvoertuigen scherper gesteld. Een Brits team verblijft in de Verenigde Staten voor een recordpoging op het Rogers Dry Lake Bed bij de luchtmachtbasis Edwards in Californië.

Het staande wereldrecord van 205 km per uur is ruim een eeuw oud. Het is in 1906 gevestigd door de Amerikaanse coureur Fred Marriott. Het was enkele jaren het absolute record voor gemotoriseerde voertuigen. In 1985 reed de Amerikaan Bob Barber op het drooggevallen Lake Bonneville iets meer dan 234 km per uur aan boord van de "Steamin' Demon" (hij had een hogere snelheid in gedachten maar verloor onderweg een portier). Deze prestatie is niet erkend door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA), die hierover gaat. Om discussies voor te zijn wil het Britse team ook deze snelheid overtreffen. De wagen die ze hebben gebouwd heeft een verwachte topsnelheid van 274 km per uur.

Deze British Steam Car is een dreigend gevaarte, zo op het oog een kruising tussen een locomotief en een straaljager. Zwart van kleur, zeven meter en 66 cm lang, en hij maakt een oorverdovende herrie. Dat laatste is gebleken tijdens tests in Engeland, waarvan video's te vinden zijn op de website van het project.

Zo weet je meteen ook weer waarom de stoomauto's het moesten afleggen tegen de voertuigen op benzine, honderd jaar geleden: een stoommachine die hetzelfde presteert is veel groter, zwaarder en lawaaiïger. Drie ton weegt de British Steam Car, inclusief de drie kilometer aan buizen en pijpen waar de makers over opsnijden. Om water te verhitten tot stoom van 400 graden is er 60 liter propaangas aan boord. Dat is de eigenlijke brandstof - geen kolen dus. Daarnaast 140  liter water, dat erdoorheen wordt gejaagd met 40 liter per minuut. Als de Steam Car rijdt, komt er altijd een geweldige pluim condens uit zijn uitlaat. Mede door het kabaal zou je kunnen denken dat er een auto met straalmotor voorbijkomt, maar het zijn wel degelijk de assen die door het stoomgeweld worden aangedreven.

Het vehikel heeft geen versnellingen. Anders gezegd: hij rijdt altijd in de hoogste versnelling. Het is een eigenschap van de stoommachine dat hij bij een laag toerental kan blijven draaien. Zonder versnellingsbak bespaar je een hoop kilo's. Wel trekt hij daardoor heel langzaam op en heeft hij anderhalve minuut en zo'n vier kilometer nodig om de topsnelheid te bereiken.

In een minuut of drie moet het straks gebeuren: optrekken over vier km, anderhalve km de snelheid vasthouden en weer vier km remmen. Dan het voertuig omdraaien, bijtanken en nog een keer rijden. De reglementen zeggen dat binnen het uur in twee richtingen moet worden gereden en dat de gemeten snelheden worden gemiddeld. Dit om effecten van helling en wind op te heffen.

Wat moet je verder met stoomaangedreven wagens? De auto van Barber in 1985 was een nazaat van stoombussen die in Californië werden ontwikkeld in de hoop op milieuvriendelijker vervoer. Dat project faalde. Het Britse team wil vooral het record. En zegt voor de zekerheid dat ze ook de autotechniek verder willen brengen, maar de kans dat je daar met een opgevoerde stoomlocomotief aan bijdraagt is in de 21ste eeuw niet zo groot meer.

www.steamcar.co.uk