Groene schokdempers

Herbert Blankesteijn

Een van de grote groene successen van de autotechniek is de rem die bewegingsenergie terugwint. Bij de meeste auto's doet de rem niets anders dan binnen in het wiel een schijf stevig tegen de velg drukken. De beweging wordt daarbij omgezet in waardeloze warmte. Hybride auto's als de Toyota Prius doen het anders. Hun remmen belemmeren de draaiing van het wiel met een soort dynamo. Dat remt ook af, zoals elke fietser weet, en er wordt elektriciteit opgewekt. Die wordt in de accu opgeslagen en kan als het stoplicht op groen springt de auto weer helpen aanduwen. Dat scheelt brandstof.

Studenten aan het MIT in Boston hebben het oog laten vallen op een ander onderdeel van de auto dat energie wegmaakt: de schokdemper. De vering van een auto zorgt ervoor dat hobbels in de weg niet direct worden doorgegeven aan uw zitvlak. Maar veren blijven graag een tijdje schommelen; daarom zijn er schokdempers uitgevonden. Een schokdemper is een zuiger vol stroperige vloeistof die het gewiebel van een veer zo snel mogelijk stopt. Dat is comfortabel, maar zet wel weer kostbare bewegingsenergie om in warmte.  Dit gebeurt steeds als de carrosserie beweegt ten opzichte van de wielen, dus bij kuilen en verkeersdrempels maar ook bijvoorbeeld bij bochtenwerk, optrekken en remmen. Het is duidelijk dat deze verliezen afhankelijk zijn van de staat van de weg en de rijstijl. Maar ze zijn er altijd, ook bij constante snelheid op een goed onderhouden snelweg.

Het idee van de MIT-studenten is nu om in de schokbreker een kleine turbine te verwerken, die de stroming van de vloeistof moet transformeren tot elektrische stroom. Ze hebben een prototype ontwikkeld dat niet alleen energie terugwint maar ook elektronisch regelbaar is: de weerstand die de turbine biedt aan de langsstromende dempervloeistof is aan te passen aan de omstandigheden. Zo kunnen rijcomfort en energieopbrengst worden vergroot.

Dit apparaat hebben ze getest in verschillende automobielen. Daaruit bleek dat de besparing het grootst is in zware voertuigen. In een Humvee was de opbrengst voldoende om de dynamo (standaard aan de motor gekoppeld om de accu bij te laden) helemaal weg te laten, het elektrische systeem van stroom te voorzien en soms zelf extra apparatuur aan de praat te houden zoals een boordkoelkast. De mogelijke brandstofbesparing beliep maximaal 10%. Het bedrijf dat Humvees levert aan het Amerikaanse leger heeft het MIT een exemplaar geleend voor verder onderzoek. (Zoals bekend zijn grote besparingen te bereiken door niet in een Humvee te rijden maar het valt te prijzen dat studenten de uitdaging zoeken.)

Inmiddels heeft de groep een octrooi aangevraagd en een bedrijf opgericht, Levant Power Corporation, waar belangstellende fabrikanten zich kunnen melden.