Jojo op z'n kop

Herbert Blankesteijn

De broeikasdreiging en tot voor kort de hoge olieprijs werken samen in het voordeel van wilde alternatieve ideeën. Bijvoorbeeld de ballonnengenerator van de Australiër Ian Edmonds. Zo wild, dat de outback  er het ideale terrein voor is.

Ian Edmonds doel is de heteluchttoren te verbeteren. Rondom heteluchttorens wordt lucht verwarmd door de zon, bijvoorbeeld onder glas. De warme lucht stijgt op door een holle toren en deze luchtbeweging wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken. Er staat een proefinstallatie met een 200 meter hoge toren in Spanje en er zijn vage plannen voor een toren van 500 meter (aanvankelijk 1000 meter) in Australië. Het nadeel van deze installaties is dat de toren erg hoog moet zijn voor een fatsoenlijke energieopbrengst. Zelfs bij een hoogte van 500 meter wordt van de invallende zonnestraling maar twee procent nuttig gebruikt.

Het plan van Edmonds en zijn bedrijf Solartran is: ballonnen inzetten bij wijze van toren-zonder-toren. Hij wil ballonnen vullen met hete lucht uit een broeikas en deze laten opstijgen tot een hoogte van bijvoorbeeld drie kilometer. Daar kan geen toren tegenop. Tijdens het opstijgen moet de ballon via een touw een dynamo aandrijven. Op de eindhoogte moet de ballon viervijfde van zijn inmiddels aardig afgekoelde inhoud lozen. Dan wordt beneden de dynamo in de stand 'lier' gezet om de ballon weer in te halen. Dat kost energie, maar minder dan het heeft opgeleverd om de ballon te laten opstijgen.

Twee van deze contrapties naast elkaar kunnen een continue bron van energie vormen, als twee omgekeerde, tegen elkaar in bewegende jojo's. Edmonds' berekeningen, pas gepubliceerd in Renewable Energy, wijzen uit dat twee gewone heteluchtballonnen samen zo'n 100 kW kunnen leveren, genoeg voor twintig huishoudens.

Vanaf dat punt gaat hij naar het gewenste antwoord toewerken. De kosten vallen hoog uit dus verdubbelt hij de diameter van de ballonnen tot 88 meter. Een twee keer zo grote ballon levert namelijk acht keer zoveel op. Dat kunnen dan geen confectieballonnen meer zijn maar er hoeven geen speciale antischeurweefsels te worden gebruikt zoals bij het vervoer van mensen. Zo praat Edmonds de aanlegkosten omlaag tot twee euro per watt, ongeveer hetzelfde als voor andere hernieuwbare energiebronnen. Nog grotere ballonnen, met diameters tot 360 meter, maken de boekhouding nog zonniger. Ook overweegt hij ze te vullen met vochtige hete lucht uit koeltorens van energiecentrales, die bij dezelfde temperatuur meer energie bevat.

Uiteraard kun je in stedelijk gebied niet voor elk huizenblok een ballon tot drie km oplaten. Ze zouden met elkaar in de knoop raken en ook de luchtvaart storen. Edmonds vindt ze geschikt voor het hete Australische platteland nabij windmolenparken. Als het te weinig waait, en alleen dan, mogen de ballonnen het overnemen.

Eerst maar eens een praktijkproefje, Edmonds.