Robot schaatst en kluunt

Herbert Blankesteijn

Soms is een uitvinding zo geniaal dat commerciële aspecten er niet toe doen. Geen massaproductie? Maakt niet uit, het blijft prachtig.

De robots van de Japanner Shigeo Hirose vallen in deze categorie. Hoogleraar Hirose is een alleskunner; zijn lab in Tokyo maakt de wonderlijkste prototypes. Sommige zijn heel praktisch zoals een rolstoel die trappen opkan of een robot die verticale wanden kan beklimmen. Andere zijn wat meer vergezocht, bijvoorbeeld autonome rupsbanden die in kleine of grote aantallen met elkaar kunnen samenwerken in een rupsvoertuig. Mogelijk bruikbaar op verre planeten en bij rampen, meldt Hiroses website, maar dat wordt in de robotica wel vaker gezegd. Een van de mooiste constructies is de rolschaatsende robot.

Makers van robots kiezen meestal: rijden of lopen. Op oneffen terrein zijn wielen in het nadeel: ze hebben veel energie nodig voor de aandrijving en kunnen vastraken. Stappend kom je altijd wel ergens. Op een gladde ondergrond daarentegen is rijden efficiënter: je bereikt met hetzelfde motorvermogen een hogere snelheid.

Dan bouw je toch een hybride robot, met pootjes én aangedreven wielen? Hirose legt op zijn website uit dat aangedreven wielen letterlijk een blok aan het been van de robot zijn. Je hebt extra motoren nodig evenals een remmechaniek. Allemaal extra gewicht waar je last van hebt als je loopt.

Hiroses oplossing is haast te mooi om waar te zijn. Zijn 'Roller-Walker' heeft vier poten met platte schijfvormige voetjes. Daarmee stapt het toestel kwiek door het gras. Komt hij op effen, verhard terrein dan kantelen de schijven 90 graden en zijn het opeens wieltjes. Er is geen aandrijving voor, maar dat blijkt niet nodig. De robot rijdt door slim gebruik van de gewrichten en motoren die er toch al zijn voor de loopbeweging. Hij lijkt zwemmende bewegingen te maken maar wat hij doet is rolschaatsen: afzetten naar opzij en daardoor zichzelf vooruitduwen. Het lopen van deze robot was dus eigenlijk klunen. De Roller-Walker heeft maar 7% meer gewicht dan een Walker die niet kan rollen.

Even briljant is de slang ACM-R4. Deze is hybride op een volstrekt andere manier: hij kan zich voortbewegen op de grond en in het water. ACM-R4 bestaat uit een willekeurig aantal identieke schakels. Elke schakel heeft vinnen én wieltjes in de lengterichting. Daardoor kunnen ze makkelijk voorwaarts bewegen en moeilijk opzij. De slang komt vooruit door golfbewegingen vanaf zijn kop naar achteren te sturen, net als een echte slang. Dank zij de wieltjes werkt dit op de grond, dank zij de vinnen in het water. Vooral in water zien de bewegingen van de slang er griezelig levensecht uit.

Je hebt fundamentele wetenschap: wetenschap om de kennis. Als er fundamentele techniek bestaat, is dit het.

Voorbeelden van Hiroses werk te zien via tinyurl.com/c2z78v