Robovis houdt de wacht

Herbert Blankesteijn

In Engeland wordt gesleuteld aan robotvissen die in scholen opereren en zo bronnen van vervuiling opsporen. Het project bouwt voort op een levensechte robotvis die is ontwikkeld aan de universiteit van Essex.

Van deze vis staan prachtige videobeelden op YouTube (zoek: robot fish). Niet alleen heeft hij blauwglanzende schubben, meewapperende vinnen en een overtuigende vissekop, hij bewéégt als een vis, statig zwevend in het water of licht kronkelend om vooruit te komen. De bouwer, prof. Huosheng Hu, heeft dat bereikt met slechts drie inwendige gewrichten. Verder heeft het beest een druksensor voor diepteinformatie en een versnellingsopnemer die de stand in het water vaststelt. Er is zelfs een 'zwemblaas', waarmee ballastwater kan worden ingenomen of weggepompt zodat de vis op elke diepte kan blijven zweven. Infraroodsensoren kijken een halve meter in het rond naar obstakels. De vis zelf is ongeveer een meter lang.

Een consortium met onder andere de universiteit van Essex, het Londense bedrijf BMT en de haven van de Spaanse stad Gijon heeft van de Europese Commissie 2,8 miljoen euro gekregen om vijf exemplaren te bouwen van een nieuwe versie. Deze moet de concentraties van verschillende vervuilende stoffen in 3D in kaart kunnen brengen. Welke precies, daar gaat het in dit stadium niet om, vertelt projectmanager Luke Speller van BMT. "Op dit moment kijken we naar fosfaten en nitraten maar dat kan later makkelijk worden veranderd door sensors te verwisselen." Het gaat wel om de samenwerking van de vissen. Ze zullen met elkaar in contact staan via ultrageluid, weten waar de rest uithangt, en elkaars assistentie kunnen vragen bij een interessante vondst. Ze geven hun data door aan een basisstation dat verbonden is met de havenautoriteit. Als een van de vissen buiten bereik is van het basisstation, is communicatie via een van de andere vissen mogelijk. Speller spreekt niet van een 'school' vissen maar van een 'zwerm', een term uit de kunstmatige intelligentie voor samenwerkende automaten. Als de batterijen leegraken begeeft een vis zich op eigen kracht naar het basisstation om zich op te laden.

Deze continue, intelligente monitoring dient niet alleen om vervuiling te signaleren maar ook de bron ervan snel te vinden. Het project zal drie jaar duren. Over anderhalf jaar moeten de eerste vernieuwde robotvissen in de haven van Gijon worden uitgezet. Ze kosten 22.000 euro per stuk, worden anderhalve meter lang en zwemmen met een snelheid van ongeveer een meter per seconde. En stel dat iemand er per ongeluk eentje opvist? Speller: "De dieptesensor zal dat signaleren, het contact wordt verbroken en de autoriteiten weten dan waar dit is gebeurd. Ze zullen direct iemand sturen om de vis op te halen."