Het nanotelraam

Herbert Blankesteijn

Computergegevens worden meestal opgeslagen in elektrische of magnetische vorm. Eventueel optisch: op cd's en dvd's gebeurt het door de invloed van licht. Het verschuiven van knikkertjes is echt uit de mode. Dat plaatsen we meer in het antieke Mesopotamië, en in lagere scholen van rond 1960, in de vorm van telramen. Toch is een techniek die extreem duurzaam én extreem klein geheugen belooft, hierop gebaseerd. Het is een uitvinding van drie laboratoria in Californië en Pennsylvania.

Onderzoekers van deze instituten beschrijven in Nano Letters dat ze nanobuisjes van koolstof hebben gemaakt die elk een minuscuul ijzerdeeltje bevatten. Dat deden ze door ferroceen, een ijzer-koolstofverbinding, zonder zuurstof tot 1000 graden te verhitten. De 'gevulde' nanobuisjes ontstonden daarbij in één keer, met een dikte van ongeveer een miljoenste mm. Zoals te zien is op een video op internet, past het ijzerdeeltje daar precies in en kan het in het buisje heen en weer schuiven.

Deze beweging valt te controleren door een elektrische spanning: je kunt het ijzerdeeltje zich een stukje laten verplaatsen. Dat kan beide kanten op, zodat een microscopische vorm van pingpong mogelijk wordt. Valt de spanning weg dan blijft het ijzerdeeltje waar het is. Vervolgens kun je afspreken dat "links van het midden" staat voor een 0 en "rechts van het midden" voor een 1. Daarmee heb je een digitaal geheugen, dat zijn inhoud niet vergeet als de stroom uitvalt.

De plaats van het ijzerdeeltje blijkt van invloed op de elektrische weerstand van het buisje. Daardoor kun je het geheugen ook uitlezen. Met een stroompje dat te klein is om het ijzerdeeltje te verplaatsen, valt de weerstand te meten en dus de lokatie van het ijzer te bepalen.

De omvang van één zo'n geheugenelement is een factor twintig kleiner dan wat met de huidige technieken gemaakt kan worden. De onderzoekers schatten dat op deze manier duizend miljard bits op een vierkante inch kunnen worden gepakt, tien keer zoveel als in de huidige commerciële harddisks.

Een ander voordeel is de extreme duurzaamheid van dit geheugen. Onderzoeksleider Alex Zettl heeft uitgerekend hoe lang het naar verwachting duurt voordat zo'n ijzerdeeltje zich spontaan van de 0-positie naar de 1-positie verplaatst, of andersom. De uitkomst: tien miljard jaar. Dat betekent niet dat álle informatie zo lang behouden blijft (niet elk deeltje houdt zich aan de verwachting); wel dat spontaan verval geen rol van betekenis speelt. Zoals bekend is het in onbruik raken van standaarden na enkele tientallen jaren, en het verdwijnen van geschikte apparatuur, een veel groter probleem.

Zettl zegt te geloven dat deze techniek binnen twee jaar op de markt kan zijn. Dat geloof deelt Techno niet. Tussen het demonstreren van een werkingsprincipe en het bouwen van productielijnen ligt eerder tien jaar dan twee.