Radioactieve batterij

Herbert Blankesteijn

Hoe klein kunnen accu's nog worden? Ongelooflijk klein, volgens een onderzoeker aan de universiteit van Missouri. Dan moet wel worden overgestapt op een radicaal ander principe. Geen chemische reacties die de elektrische spanning teweegbrengen; in plaats daarvan radioactiviteit als bron van energie.

Greenpeace zal het afkeuren, maar batterijen op kernreacties kunnen een miljoen keer zoveel energie bevatten als de chemische versie uit de winkel. Daarvoor hoeven het geen miniatuur-kernreactoren te zijn. Er zijn geen kettingreacties nodig; dat scheelt qua veiligheid.

Een bekend principe is de batterij waarin de radioactieve 'brandstof' alleen straling afgeeft en daardoor opwarmt. Die warmte wordt omgezet in stroom. Zo worden sommige satellieten van energie voorzien. Ook daarbij is essentieel dat kernenergie meer oplevert per kilo.

Prof. Jae Wan Kwon van de afdeling Elektrotechniek van de Universiteit van Missouri te Columbia, Missouri, heeft zich verdiept in een techniek waarover in 2005 voor het eerst is gepubliceerd. Bij zogeheten bèta-stralers worden elektronen uitgezonden en die kunnen in halfgeleidermateriaal direct een spanning opwekken. Dat lijkt op de manier waarop zonnecellen elektriciteit maken uit zonlicht. In plaats van een 'fotovoltaïsche' krijg je zo een 'bètavoltaïsche' cel. Het is voordelig de tussenstap van de warmte deels over te slaan, want warmte is altijd een bron van verliezen.

Hierbij doet zich wel een probleem voor. De straling beschadigt de kristalstructuur van de halfgeleider en daarmee het vermogen om de stralingsenergie efficiënt om te zetten. Een betavoltaïsche cel gaat dus steeds slechter werken. Kwon heeft geprobeerd deze zelfdestructie uit het proces te halen. En dat is hem gelukt dankzij een vloeibare halfgeleider, selenium. Een vloeistof hééft geen kristalstructuur, dus kan er ook niets kapot. Bijkomend voordeel: de bron van radioactiviteit, in dit geval zwavel-35, kan gewoon door de halfgeleider worden geroerd, zodat de straling precies daar wordt afgegeven waar hij moet zijn. De uitgezonden elektronen komen in het selenium nog geen tiende mm ver, zodat aan de buitenkant van de batterij nauwelijks straling valt te meten.

Kwon heeft aangetoond dat zijn idee werkt; het verslag is gepubliceerd in Applied Physics Letters. Maar de astronomische energievooraad in de kernreacties komt er niet helemaal uit. Kwons batterijtje leverde ongeveer een honderdmiljoenste van een watt. Geen probleem, volgens Kwon. In de eerste plaats is dit een eerste probeersel en zijn er veel manieren om de opbrengst te verbeteren. Daar komt bij dat hij niet direct toepassing in mobiele gadgets voor ogen heeft. Kwon denkt aan microelektromechanische systemen (mems) als minuscule robotjes en sensoren, die net als mobieltjes een batterij nodig hebben, en wel eentje die niet opgeladen of vervangen hoeft te worden. Daarvoor zijn bètavoltaïsche cellen volgens Kwon een belofte. Nu nog even Greenpeace overtuigen.