Sainsbury's steelt energie van klanten [VIDEO]

Herbert Blankesteijn

De Britse winkelketen Sainsbury's speelt mooi weer met een nieuw, 'groen' systeem. Een filiaal in Gloucester draait op stroom die wordt opgewekt op de parkeerplaats. Auto's van klanten rijden over platen waarin door de rijbeweging van de auto's stroom wordt opgewekt. Gratis en groen, zegt Sainsbury's. In werkelijkheid is het diefstal, en vervuilend bovendien.

Het idee circuleerde al tijdens de oliecrisis van 1973, toen ideeën om energie te winnen of te besparen niet wild genoeg konden zijn. Verstop in het wegdek dynamo-achtige apparaatjes. Als de auto's eroverheenrijden levert dat gratis energie op. Pas dit toe op iedere meter snelweg en Nederland is uit de energiezorgen. Dat was althans het verhaal.

Typisch een idee van een crackpot die op school niet heeft opgelet. Energie komt altijd ergens vandaan en in dit geval is zonneklaar wáárvandaan: uit de tanks van de passerende automobielen. Het is zelfs inzichtelijk te maken. Voor het opwekken van energie uit mechanische kracht is beweging nodig. Dat betekent dat het wegdek zich enigszins moet laten indrukken. En dat betekent meer rolweerstand. Niet voor niets is een goede autoweg keihard en adviseert Al Gore harde banden. Hoe minder samendrukking, hoe minder brandstofverbruik. Een zachte berm of mul zand kost meer energie om doorheen te rijden, zoals elke fietser weet. Voor een wegdek dat meegeeft geldt hetzelfde.

Een jaar of vijf geleden introduceerde Groot-Brittannië op afgelegen plaatsen de Electro-Kinetic Road Ramp - de stroomopwekkende verkeersdrempel. Dat was een manier om verkeerslichten en dergelijke op afgelegen plaatsen aan stroom te helpen. Onderstaand filmpje laat goed zien hoe het werkt, en dat de drempel inderdaad op en neer gaat. Ook is goed te zien dat de auto's worden afgeremd.

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uA0aiKFMSac&rel=0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uA0aiKFMSac&rel=0&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>

Over deze contraptie hoeven we niet moeilijk te doen. Zeker in Schotland, waar het ding emplooi vond, zal een zonnecel niet altijd genoeg stroom leveren en is deze oplossing gerechtvaardigd. Soms zal de werking als verkeersdrempel bovendien goed uitkomen.

Bij Sainsbury's is het een ander verhaal. Het bedrijf pocht dat de auto's er niks van merken, dat de kassa's dankzij de stroomleverende matten niet op het net hoeven worden aangesloten, dat het groen is en dat de terugverdientijd slechts twee jaar bedraagt.

Het ligt voor de hand dat het Sainsbury's geld oplevert. Dat de automobilisten het niet merken, óók - in zijn portemonnee zal de individuele klant geen serieuze pijn voelen. Maar het kost wel degelijk extra benzine en de baten voor de winkel komen wel degelijk uit de zakken van de klanten, al is het per klant maar een schijntje. Het milieu betaalt de tol, want stroom opwekken via benzinemotoren is inefficiënt en vervuilend.

Eén zo'n supermarkt zal de planeet Aarde niet uit zijn baan stoten maar Sainsbury's overweegt het systeem ook in te voeren bij andere vestigingen. Voor je het weet volgen alle weilandwinkels het voorbeeld - het levert immers geld op - en heb je een milieuflater van formaat. Verontrustend is hoe kritiekloos gereputeerde media hierover berichten. Wired moet door zijn lezers tot de orde worden geroepen en The Guardian heeft alleen aan het einde van zijn stuk hierover een plichtmatig voorbehoud.

Sainsbury's neemt een groot aantal milieumaatregelen die in meerderheid wél zinvol zijn, maar dit onderdeel van het pakket is ontsierend en schadelijk. Het is te hopen dat niet meer bedrijven vallen voor deze kwakzalverij.