Muggen zappen met laserstraal

Herbert Blankesteijn

Het is zo'n voor de hand liggend product dat er op internet zelfs al een nep-commercial voor bestaat: de laserstraal die volautomatisch elke mug uit de lucht schiet. Maar het moest nog wel even worden uitgevonden. Dat heeft Nathan Myhrvold, het vroegere hoofd van de onderzoeksafdeling van Microsoft, gedaan met zijn bedrijf Intellectual Ventures. Vorige week op de jaarlijkse conferentie TED (Technology, Entertainment and Design) in Long Beach demonstreerde hij het resultaat.

Star Wars-associaties? Myhrvold zelf vertelt gul dat hij voor het ontwikkelingswerk mensen heeft ingehuurd die voorheen hebben gewerkt voor het Pentagon. Ze deden onderzoek naar raketverdediging, beter bekend als Star Wars. Nu hebben ze zich in zijn dienst gestort op "een oorlog die al heel wat langer aan de gang is en meer levens heeft geëist," namelijk die tegen malaria. Op de achtergrond ontwaren we Bill Gates, wiens Bill and Melinda Gates Foundation het onderzoek betaalt.

Het sympathieke van Myhrvolds muggenkanon is dat het gebouwd is van onderdelen uit consumentenelektronica, bij elkaar gescharreld op eBay. Laserprinters, blu-ray-recorders, videocamera's en spelcomputers bevatten geschikte onderdelen. De kosten zouden maar 50 dollar hoeven bedragen.

Het apparaat werkt als volgt. Een laserbron beschijnt een reflector op een afstand van maximaal dertig meter. Een sensor detecteert het terugkomende licht. Muggen die ertussendoor vliegen, worden zo gezien. Dan komt de software in actie, die onder andere kijkt naar de omvang van de voorbijganger, en die lieve insecten als vlinders en hommels met rust laat, en mensen trouwens ook. Het is zelfs mogelijk mannetjes- van vrouwtjesmuggen te onderscheiden. De laatste zijn groter en hebben een tragere vleugelslag. Aangezien alleen vrouwtjes steken en malaria overdragen is het niet nodig de mannetjes te doden.

Is een mug gedetecteerd, dan wordt hij beschoten door een tweede, krachtiger laser. Op de conferentie gebruikte Myhrvold een voor mensen onschadelijke groene laser. De blauwe laser uit een blu-ray-apparaat werkt volgens hem nog beter. Hij vertoonde een angstwekkend scherpe video (die ook op internet staat) waarop de vleugels van de mug verschrompelen in het laserlicht. De mug valt, met achterlating van een kringelend rookwolkje. Volgens Myhrvold kun je er zo vijftig tot honderd per seconde neerhalen.

Zo kun je een voor muggen ondoordringbaar virtueel hek maken waarbinnen bijvoorbeeld een kliniek kan staan. Blijkens materiaal van Intellecual Ventures zijn daarvoor acht camera-sensor-combinaties nodig. Vanwege de kosten, de benodigde stroom en onderhoud lijkt de muggenzapper geen oplossing voor de gewone man in malariagebieden. De gewone man in het rijke Westen wil er vast graag eentje kopen. Maar Myhrvold zegt dat Intellectual Ventures ze niet zelf gaat produceren.