Kunstvoet zet zich af

Herbert Blankesteijn

In december werd hier prof. Hugh Herr genoemd, die aan het MIT in Boston werkt aan geavanceerde protheses. Hij zou bezig zijn aan een kunstvoet die bij het neerkomen op de grond bewegingsenergie opslaat, om deze bij het afzetten weer aan het lichaam terug te geven. Zo'n voet is nu ontwikkeld aan onze eigen TU Delft.

Een probleem bij kunstbenen is dat ze het lichaam alleen maar stutten. In een echt been werkt de voet ten dele als een veer, die voorkomt dat tijdens het lopen teveel energie verloren gaat. Bij een 'houten been' gebeurt dat wel: bij elke stap krijg je een klap in de verkeerde richting. Daarom kost het lopen met passieve kunstbenen 25% meer energie, aldus Steve Collins, onderzoeker bij de TU Delft. Collins heeft de nieuwe kunstvoet ontwikkeld samen met zijn collega Arthur D. Kuo aan de Universiteit van Michigan in Ann Arbor.

De voet is een ingewikkeld pakket scharnieren, veren, elektronica en motoren. Hoe gaat de loopbeweging dan in zijn werk? Pal voor het neerkomen van de voet heeft de zool een min of meer holle vorm. Bij het landen wordt in de hiel een veer ingedrukt. Dat dempt alvast de schok. Als deze veer maximaal is samengedrukt, wordt er een grendeltje gesloten zodat de in de veer opgeslagen energie wordt bewaard. Door het indrukken van de hiel is de zool enigszins bol van vorm geworden zodat de voet mooi over de grond 'rolt' naar de tenen. Zodra het gewicht op de voorvoet komt te rusten nemen sensoren dat waar. Dan wordt de veer in de hiel ontgrendeld. Die strekt zich en duwt de voetzool weer in de holle vorm, waardoor de tenen zich afzetten tegen de grond. Zo krijgt het lichaam dat aan de voet vastzit een zetje mee op het juiste moment.

De motoren in de voetprothese dienen trouwens niet voor de voortbeweging maar voor bescheiden zaken als het verplaatsen van het palletje dat de veer vergrendelt. Hiervoor en voor de elektronica heeft de voet een accu ter grootte van een pak speelkaarten, die volgens Steve Collins 'dagen' doet met één lading. De voet is in de VS getest met valide proefpersonen. Ze hoefden hun echte voeten daarvoor niet af te doen; ze kregen een soort korte stelt met daaraan de kunstvoet. Bij wijze van controle liepen ze eerst met een passieve kunstvoet. "Met onze voet kostte het lopen niet meer 25% extra energie maar nog maar 15% extra," vertelt Collins.

Binnenkort wordt de voet ook getest door geamputeerden - veteranen van het Amerikaanse leger. Een bedrijf in Ann Arbor is van plan de prothese te zijner tijd in productie te nemen.