De huid als bedieningspaneel

Herbert Blankesteijn

Een half jaar geleden bracht Techno de krab-interface. Via het krassende geluid van een nagel op een willekeurig oppervlak - van muren tot kleding - zouden draagbare apparaten bediend kunnen worden. Dezelfde onderzoeker, Chris Harrison van Carnegie Mellon University, geeft nu een nieuwe, verrassende draai aan hetzelfde principe. Tikken op de huid blijkt ook te werken. Hij speelt nu Tetris op zijn vingers.

Hij presenteert zijn werk op 10 april op een conferentie in Atlanta over 'Menselijke factoren in computersystemen.' Een populariserende tekst en video staan al op zijn eigen homepage. Harrison heeft samengewerkt met onderzoekers van Microsoft.

Mobiele gadgets als telefoons, camera's en mp3-spelers worden almaar kleiner. Plaats voor knoppen of een scherm is er nauwelijks meer. Harrison zoekt de ruimte daarvoor buiten het apparaat zelf. In de vorige editie plakte hij een microfoontje op een oppervlak, bijvoorbeeld een tafel, en zocht hij naar krasgeluiden van de nagel die goed van elkaar te onderscheiden waren. Nu gaat, verrassend, een akoestische sensor op de bovenarm. De huid van onderarm en hand wordt bedieningspaneel.

Spieren en vet lijken niet het meest transparante medium voor geluid, maar Harrison toont aan dat het werkt. In zijn video laten vertraagde beelden prachtig zien hoe waterachtige golven over de huid van onder- en bovenarm trekken als de vinger erop tikt. Maar, stelt de onderzoeker, er zijn ook golven die binnendoor gaan (hetzelfde onderscheid tussen 'transversale' en 'longitudinale' golven heb je ook bij aardbevingen).

Door gebruik te maken van verschillen in vorm en aankomsttijd van deze golven slaagt Harrison erin een groot aantal plekken op de onderarm van elkaar te onderscheiden. Kiest hij voor vijf verschillende plekken dan is de nauwkeurigheid 95%. De vijf vingertoppen kan hij met bijna 90% zekerheid uit elkaar houden. Niet slecht voor een eerste onderzoek. Bij Tetris heb je vier verschillende commando's: blokje een positie naar links of naar rechts, en links- en rechtsom draaien. Zo kun je Tetris spelen door met de vinger van de ene hand te tikken op de vier vingers van de andere. Harrison kon ook zijn mp3-speler ermee bedienen, zelfs tijdens wandelen en hollen. Een mooie bijkomstigheid, zegt hij, is dat je plekken op je eigen lichaam blindelings kunt vinden.

Vijf knoppen is niet veel - tenzij het knoppen zijn die van betekenis kunnen veranderen. Harrison heeft aan zijn armband een projector toegevoegd die op de hand en onderarm zichtbare knoppen met bijschriften projecteert. Druk op één knop en alle knoppen veranderen zichtbaar van functie voor een volgend niveau in een menu. Zo kun je elk mobieltje bedienen zonder het uit je zak te halen.