Zandzak als robothand

Herbert Blankesteijn

Grijpers voor robots zijn altijd moeilijk geweest om te maken. De beste manier om een voorwerp vast te pakken is lastig te bepalen. De ideale hoeveelheid kracht om uit te oefenen is een zeker zo groot probleem: te weinig kracht en het voorwerp valt, teveel en het kan stuk gaan - denk aan een ei.

Ingenieurs aan de universiteit van Chicago hebben een originele nieuwe robothand gemaakt. De uitvinding is het resultaat van 'zijwaarts denken.' De hand heeft namelijk geen vingers. Desondanks, of eigenlijk juist daardoor, kan hij een keur aan voorwerpen vastpakken, zonder ingewikkelde verwerking van beelden. Zij publiceren erover in de Proceedings of the National Academy of Sciences.

De grijper bestaat in essentie uit een zakje gemalen koffie. Vóór het Senseo-tijdperk wist iedereen dat gemalen koffie in een open zak zacht en vervormbaar is, terwijl een vacuum getrokken verpakking hard is als een baksteen. Van dat verschil wordt hier gebruik gemaakt. Een robotarm met aan het uiteinde zo'n zakje koffie mag vrij slordig op een voorwerp worden geplaatst, dan stulpt het er vanzelf vrij nauwsluitend omheen. Als dan de zak poeder vacuum wordt getrokken, wordt hij hard zonder veel te slinken. Volgens de auteurs van de studie neemt het volume met ongeveer 1% af. De vorm blijft dus even  nauwsluitend.

De onvermijdelijke video laat zien dat allerlei voorwerpen waarvan je dat niet zou verwachten, toch met gemak door de koffiezak worden opgeraapt. Bijvoorbeeld een veertje uit een balpen, een gloeilampje uit fietsverlichting en een piramide. Ook een oordopje, zelf van zacht schuim, wordt moeiteloos van tafel geplukt. Een glas water blijkt zelfs te kunnen worden leeggeschonken in een mok (de grijper stulpt om de rand van het glas heen) en ook het rauwe ei, de proeve van bekwaamheid voor iedere robothand, levert geen problemen op.

De grote kracht van dit ontwerp is de eenvoud. Mechanische handen voor robots zitten propvol gewrichten, motoren en sensoren en deze grijper heeft niets van dat alles. De druk die op het vastgegrepen voorwerp wordt uitgeoefend is bijna nul, in ieder geval zo klein dat het niet de moeite loont die druk te meten en terugkoppeling aan te brengen.

Een van de weinige nadelen is het feit dat er wel lichte druk nodig is bij het stulpen. Een glas bijvoorbeeld kan alleen van bovenaf worden vastgepakt.