Een robot met een slurf

Herbert Blankesteijn

Als robots ledematen hebben gaat het meestal, simpel gezegd, om stangen met gewrichten ertussen. Een Duitse robotfabriek, Festo, gooit het over een andere boeg met een robotarm die veel wegheeft van de slurf van een olifant. Bionic Handling Assistant is de futuristische naam.

De flexibele arm lijkt te zijn opgebouwd uit drie bij elkaar gebonden stofzuigerslangen. In werkelijkheid gaat het om een soort blaasbalgen: harmonicavormige buizen. Ook in de lengte zijn ze in drie stukken verdeeld; in totaal dus negen buigzame stukken pijp die vol met lucht geblazen of leeggezogen kunnen worden.

Volblazen met lucht maakt zo'n harmonica langer; leegzuigen korter. Als van een bundel van drie de ene buis wat korter wordt en/of een andere wat langer, gaat het geheel krom staan. Er zijn drie van zulke bundels achter elkaar die in verschillende richtingen gekromd kunnen worden. Dat betekent dat de arm als geheel de ingewikkeldste krullen kan vormen, net als, inderdaad, de slurf van een olifant.

De grijper aan het uiteinde zit zelf óók weer aan een drietal stukken harmonicabuis. Dit polsgewricht kan dus ook alle kanten op reiken. De grijper heeft drie vingers die uitvindingen op zichzelf zijn. Als ze naar iets grijpen, krommen ze zich automatisch. Daardoor zullen ze iets wat ze vasthebben niet snel laten glippen. Het technische principe van deze vingers is afgekeken van de vinnen van vissen. Die moeten, als ze water wegduwen, niet wegwapperen als een vel papier, maar juist een stevige komvorm aannemen.

De onderdelen voor deze robot zijn trouwens gefabriceerd door een 3D-printer, een apparaat dat een fysieke weergave kan boetseren van een  driedimensionaal ontwerp in een computer.

Het resultaat is een arm die zeldzaam flexibel is en uitermate beweeglijk. Een arm met drie conventionele scharniergewrichten heeft drie zogeheten vrijheidsgraden: elk scharnier kan in één richting bewegen. Deze arm heeft er elf. Anders dan een robotarm van starre materialen kan hij zelfs als geheel langer en korter worden: van 70 tot 110 cm, dus meer dan 50%. Een minpuntje is de beschikbare kracht: 500 gram is het maximale te verplaatsen gewicht.

Het is dus geen concurrentie voor zware industriële robots. Een van de grote voordelen, benadrukt Festo, is de zachtheid van de arm zelf. Spieren zonder botten erin; je eraan bezeren is onmogelijk. Het helpt daarbij dat de arm licht is: slechts 1,8 kilo met lucht gevuld rubber. Wat dat betreft is ook de geringe kracht die het ding heeft een feature en geen bug. De arm is geschikt voor eenvoudig opraapwerk, en is volgens Festo op dit moment in gebruik bij 'testklanten,' bijvoorbeeld bij het transport van fruit, bij opleidingen in robotica en als hulpmiddel voor gehandicapten.