Een zeil van 200 vierkante km

Herbert Blankesteijn

Finse onderzoekers krijgen van de EU 1,7 miljoen euro om het 'elektrische zonnezeil' verder te ontwikkelen. Deze Finse uitvinding uit 2006 is verwant aan het zonnezeil van folie. De Japanse satelliet Ikaros, sinds deze zomer onderweg naar Venus, is de eerste die zo'n fysiek zeil heeft gehesen.

Zo'n 'gewoon' zonnezeil werkt door licht van de zon te reflecteren. Het licht oefent een druk uit op het zeil van ongeveer een duizendste gram per vierkante meter. Neem genoeg vierkante meters mee en je kunt iets bereiken: omdat die kracht permanent werkt, kun je op den duur snelheden bereiken die met brandstof niet mogelijk zijn. Het zeil van Ikaros is een vierkant met een diagonaal van twintig meter.

Het elektrische zeil vangt de zonnewind, de stroom geladen deeltjes die de zon uitstoot. Prototypes worden ontwikkeld aan de universiteit van Helsinki en het Finse meteorologische Instituut. Folie is niet nodig. Het zeil bestaat uit draden die in het rond worden geslingerd zodat ze zich strekken, als spaken van een wiel. De draden krijgen een positieve elektrische lading. De positief geladen protonen in de zonnewind worden daarmee afgestoten. De positieve lading in de draden wordt gerealiseerd door een elektronenkanon, dat negatief geladen elektronen in het heelal loost. Dit apparaat heeft ongeveer 100 watt vermogen nodig. Een fysiek zeil heeft deze kostenpost niet.

Doordat elektrische lading op afstand kracht uitoefent, gedragen de draden zich voor de zonnewind als barrières van honderd meter breed. De kracht van de zonnewind is ter plaatse van de Aarde ongeveer 5000 keer zo zwak als die van het zonlicht, maar dit type zeil kan veel groter zijn. De Finnen willen draden gebruiken van een veertigste mm dik en twintig km lang. Met honderd stuks heb je een zonnewindzeil van tweehonderd vierkante km, een miljoen keer zo groot als dat van Ikaros. Per gram benodigd materiaal (inclusief overhead zoals het elektronenkanon) levert dat tien keer zoveel stuwkracht op als een 'conventioneel' zonnezeil.

Binnen het magnetisch veld van een planeet is het elektrische zonnezeil waardeloos, omdat de zonnewind daar niet heerst. Maar in de diepten van het zonnestelsel is de Finse uitvinding juist weer handiger. Door de ingewikkelde interactie met de zonnewind neemt de werking namelijk niet af met het kwadraat van de afstand (twee keer zo ver is vier keer zo zwak) maar ongeveer met de afstand zelf (twee keer zo ver, twee keer zo zwak). Zo moet een ruimtevaartuig, voorzichtig maar gestaag optrekkend,  een snelheid kunnen bereiken van meer dan 50 km per seconde.

Principes van het elektrische zonnezeil worden in de nabije toekomst getest in een Finse en een Estse satelliet.