Deconstructie Hyperloop

Wat weet u van de Hyperloop? Ik gok dit: ideetje Elon Musk - buizenpost - LA naar San Francisco in een half uurtje - TU Delft doet mee. Wel, hier is een video om naar te kijken bij wijze van reality check. Hij staat op het kanaal Thunderf00t (jawel, met twee nullen) en is ongenadig kritisch.

Dat valt op omdat bijna niemand erg kritisch is over dit onderwerp. De meeste verslagen die je leest of ziet, reproduceren braaf dat Elon Musk heeft gezegd dat de lijn van Los Angeles naar San Francisco maar 6 miljard dollar hoeft te kosten. Nogal boud voor een idee waarvoor de meeste technieken nog gekozen of zelfs nog ontwikkeld moeten worden. Absurd zelfs, omdat een hogesnelheidslijn volgens meer conventionele technologie tien keer zoveel kost. En dan zou een vacuum pijplijn-op-palen goedkoper zijn? Zelfs de prijs van een kaartje wordt alvast gegeven: 25 dollar.

Thunderf00t richt zijn pijlen vooral op het onderdeel 'vacuum'. Dat vacuum zou volgens het oorspronkelijke white paper van Elon Musk ongeveer een duizendste moeten bedragen van de normale atmosferische druk. Je hebt dus een vacuumbuis nodig van 600 km lengte en minstens twee meter doorsnee.

Hoe groot zouden de ononderbroken segmenten zijn die je aan elkaar moet lassen? Tien meter is vrij conventioneel, zegt Thunderf00t, maar vooruit, laten we zeggen 100 meter. Dan heb je nog altijd 6000 lassen die behoorlijk perfect moeten zijn. Of nee, laten we eens rekenen aan de uitzetting: het lengteverschil tussen 0 en 40 graden blijkt 300 meter te zijn! Dat betekent dat je 6000 perfecte, beweegbare keringen nodig hebt, als je tenminste je stations op een vaste plaats wilt bouwen.

Wat gebeurt er als er een gapend gat in de buis ontstaat, als gevolg van een ongeval of een aanslag? De capsules met inzittenden vertrekken elke twee minuten voor een reis van een half uur, dus op ieder moment zijn er 15 capsules onderweg met een tussenruimte van 40 km en een snelheid van 1220 km per uur. Daar komt een muur van lucht op af met ongeveer de geluidssnelheid en een massa van maximaal 40 km lucht, geschat (bij een pijpdiameter van 2m) op 100 ton. Spektakel gegarandeerd. En als je capsule gewoon pech heeft, hoe kom je eruit voordat je stikt? Hoeveel nooduitgangen maak je, die het vacuum ook niet helpen? Thunderf00t: 'Hyperloop brengt alle onpraktische kanten van ruimtevaart naar de begane grond.'

En dan is er nog de bewering dat de Hyperloop meer energie zou opwekken dan consumeren, dank zij zonnepanelen op de bovenkant van de buizen. Ook dat is in dit stadium hoogst onzeker. In elk geval observeert Thunderf00t dat elke verbinding tussen A en B een dak kan krijgen met panelen erop. Dus dit is geen unieke eigenschap van Hyperloop.

Thunderf00t is geen professionele journalist. Dat ontslaat hem van de plicht netjes aan hoor en wederhoor te doen en zichzelf erbuiten te houden. In plaats daarvan noemt hij de Hyperloop onomwonden bullshit. Wel zo verfrissend.

https://www.youtube.com/watch?v=RNFesa01llk